УДК 636.2.033

Использование программного комплекса в племенном деле мясного скотоводства

Бабкин О.А., Приступа В.Н.

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет»

Аннотация

В целях совершенствования племенного дела разработан и внедрен в ведущие племзаводы и племрепродукторы Ростовской области программный комплекс управления селекционно-племенной работой в мясном скотоводстве, позволяющий максимально автоматизировать учет и оценку животных. Проанализирована электронная база данных скота калмыцкой породы и выявлены наиболее перспективные линии для дальнейшего использования в воспроизводстве.

Ключевые слова: МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО, ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС, ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ, ЛИНИИ КАЛМЫЦКОГО СКОТА

__________________________________________________________________________

В России мясное скотоводство в настоящее время является одной из самых важных отраслей животноводства, дальнейшее интенсивное развитие которой диктуется необходимостью удовлетворения потребностей населения в говядине. Хотя в РФ роль мясного скотоводства в ее производстве остается невысокой (около 2%), однако в этой отрасли имеется значительный потенциал, реализация которого может существенно улучшить ситуацию на продовольственном рынке России [1, 2].

По мере стабилизации поголовья молочного скота в России на уровне 8-10 млн. коров потребности населения в говядине и телятине, а промышленности – в тяжелом кожевенном сырье будут удовлетворяться на 50-70 % [3].

Поэтому неизбежным является развитие отрасли мясного скотоводства и внедрение информационных технологий для объективной оценки племенных и продуктивных качеств разводимых пород [4]. Кроме того, в целях совершенствования племенного дела, повышения конкурентоспособности и эффективности использования племенных ресурсов страны утверждены «Правила определения видов организаций по племенному животноводству», в которых законодательно племзаводам и племрепродукторам ввели в обязанность использование автоматизированных систем управления селекционной и племенной работой. Полученные результаты оценки животных необходимо систематически передавать в системы информационного обеспечения для ежегодного учета стад в государственном племенном регистре [5].

В связи с этим нами для мясного скотоводства разработан программный комплекс управления селекционно-племенной работой в мясном скотоводстве, состоящий из 6 взаимосвязанных блоков с единой базой данных.

- Племенной учет в мясном скотоводстве (ПУМС, а.с. №2005610888);

- Определение племенных качеств мясного скота (ОПК, а.с. №2008613036);

- Селекционно-генетические параметры в мясном скотоводстве (СМС, а.с. №2008613035);

- Документация зоотехнического учета в мясном скотоводстве (ДЗУМС, а.с. №2009613032);

- Отчет бонитировки мясного скота (ОБМС, а.с. №2010611179);

- Комплексная оценка мясного скота по новым нормам (КОМС, а.с. №2011620801).

Программный комплекс управления селекционно-племенной работой в мясном скотоводстве позволяет:

- создавать базу данных на ПК о росте, развитии и продуктивности животных в течение всей их жизни на основании основных форм зоотехнического учета (племенная карточка, журналы учета молодняка и регистрации осеменения и отелов коров);

- осуществлять постоянное обновление пользователем созданной базы данных на основании  изменений физиологического состояния каждого животного;

- проводить оценку животных по комплексу признаков, используя тесты действующих инструкций бонитировки мясного скота различных пород;

- по требованию пользователя автоматически составлять документы зоотехнического учета и производить их распечатку;

- проводить оценку быков-производителей по качеству потомства и их потомков по собственной продуктивности по действующим инструкциям и по новой технологии, получать и распечатывать соответствующий отчет;

- проводить анализ продуктивности с биометрической обработкой данных по выбранной группе животных;

- автоматически создавать сводную ведомость бонитировки, используя электронную базу данных;

- оперативно получать различные рекомендации по использованию того или иного животного.

Программный комплекс внедрен в ведущие племзаводы и племрепрадукторы Ростовской области по разведению калмыцкой породы:

- ОАО «Прогресс» Зимовниковского района;

- ПЗ к-з им. Кирова Зимовниковского района;

- ОАО ПКЗ «Зимовниковский» Зимовниковского района;

- СПК «Мир» Ремонтненского района;

- СПК «Федосеевский» Заветинского района;

- СПК «Киселевский» Заветинского района;

- ООО «Партнер-Агро» Орловского района.

На основании форм зоотехнического учета создана электронная база данных (а.с. №2011610975) происхождения, продуктивных и племенных показателей во все возрастные периоды жизни животных (справка из базы представлена в табл. 1). Проанализировав ее, установили что за счет более высокой интенсивности отбора в племзаводах ОАО «Прогресс» и колхозе им. Кирова достигнуто последовательное совершенствование племенных и продуктивных качеств животных этой породы. Однако в последние три года наиболее высококачественные быки-производители использовались в ОАО ПКЗ «Зимовниковский» и ОАО «Прогресс», в которых на долю быков, отвечающих требованиям классов элита-рекорд и элита, приходится 72-76 %. Поэтому у них при оценке по комплексу признаков отмечен наибольший процент коров, имеющих показатели выше требований стандарта породы.

При этом следует отметить, что селекция с целью создания и накопления животных укрупненного типа осложняется структурной разобщенностью стад, так как в относительно небольшой популяции скота калмыцкой породы сохранилось разведение двух заводских и 14 генеалогических линий. Анализ электронной базы данных показал, что наибольшее количество животных этого типа зафиксировано в двух заводских (Моряка 12054 и Дуплета 825) и двух генеалогических (Зиммера 7333, Гордого 1181) линиях. На их долю в генеалогической структуре стада анализируемых хозяйств приходится более 84% животных (табл. 2). Наибольшее поголовье относится к заводским линиям Моряка 12054 и Дуплета 825.

Таблица 1. Справка из базы данных скота калмыцкой породы, гол.

| Хозяйство | Коровы | Быки-производители | Молодняк |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО ПКЗ «Зимовниковский» | 3875 | 517 | 1654 |
| ПЗ колхоз им. Кирова | 4371 | 323 | 1192 |
| ОАО «Прогресс» | 6263 | 526 | 1675 |
| СПК «Мир» | 2698 | 197 | 1309 |
| СПК «Федосеевский» | 2505 | 235 | 1045 |
| СПК «Киселевский» | 835 | 78 | 543 |
| ООО «Партнер-Агро» | 882 | 95 | 745 |
| Итого | 21429 | 1971 | 8163 |

# Таблица 2. Генеалогическая структура стада ведущих племхозов, голов

| Линия | Всего скота | В том числе | % животных линии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | быки | коровы | телки |  |
| Блока 3218–Моряка 12054 | 12308 | 720 | 9156 | 2432 | 41,5 |
| Манежа 7113 | 1288 | 92 | 875 | 321 | 4,3 |
| Боровика 7273 | 1127 | 73 | 720 | 334 | 3,8 |
| Лелешко 15–Дуплета 825 | 8757 | 680 | 5609 | 2468 | 29,6 |
| Гордого 1181 | 2709 | 108 | 1980 | 621 | 9,1 |
| Зиммера 7333 | 1911 | 94 | 1524 | 293 | 6,4 |
| Барзера 7291 | 852 | 68 | 587 | 197 | 2,9 |
| Мушкета 5277 | 336 | 33 | 135 | 168 | 1,2 |
| Мотыги 1260 | 343 | 16 | 224 | 103 | 1,2 |
| Всего линейных | 29631 | 1884 | 20810 | 6937 | 100 |

При этом необходимо более активно использовать продолжателей линии Гордого 1181. Эта одна из самых молодых линий, и ее продолжатели хорошо наследуют высокие генетические задатки родоначальника (его живая масса в 8 лет была более 1100 кг). Их потомки – длиннотелые, имеют препотентность по живой массе, энергию роста 900 и более грамм в сутки сохраняют до 26-30-месячного возраста и имеют хорошую оплату корма. Лучшее поголовье этой линии пока осталось в племзаводах «Прогресс» и колхоза им. Кирова. Быки-производители и коровы этой линии по живой массе превосходят стандарт породы на 20-30 %, а животных других ведущих линий – на 12-17 % (табл. 3).

Таблица 3. Средняя живая масса животных различных линий, кг

| Линия | Коровы | Быки | Телки 18 мес. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 года | 5 лет и ст. | 3 года | 5 лет и ст. |  |
| Стандарт породы | 400 | 480 | 655 | 780 | 325 |
| Блока 3218–Моряка 12054 | 441±32 | 510±38 | 724±41 | 902±85 | 365±21 |
| Манежа 7113 | 440±27 | 481±35 | 715±40 | 826±66 | 331±18 |
| Боровика 7273 | 434±33 | 475±43 | 710±49 | 800±57 | 328±23 |
| Лелешко 15–Дуплета 825 | 447±29 | 477±41 | 720±5 | 895±49 | 345±19 |
| Гордого 1181 | 475±15 | 612±39 | 776±22 | 965±63 | 405±14 |
| Зиммера 7333 | 431±19 | 478±32 | 654±33 | 780±74 | 326±24 |
| Барзера 7291 | 417±22 | 470±29 | 640±35 | 773±61 | 325±27 |
| Мушкета 5277 | 387±33 | 463±37 | 650±36 | 779±58 | 324±24 |
| Мотыги 1260 | 370±37 | 458±40 | 647±40 | 762±55 | 300±26 |
| В среднем | 427±31 | 492±35 | 693±39 | 831±62 | 339±22 |

Для сравнения: сверстники заводских линий Моряка 12054 и Дуплета 825 по этому признаку превосходят стандарт породы на 10-12 %. Самые низкие показатели живой массы отмечены у всех половозрастных групп линий Мотыги 1260 и Мушкета 5277. Хотя среди животных и этих линий есть особи, отвечающие требованиям стандарта укрупненного типа, и при индивидуальном гомогенном подборе воспроизводство их потомства будет способствовать увеличению массива высокопродуктивного скота.

Внедрение программного комплекса управления селекционно-племенной работой в мясном скотоводстве в ведущие племзаводы и племрепродукторы Ростовской области показало, что применение современных информационных технологий в племенной работе позволяет избавить специалистов хозяйств от рутинной бумажной работы, максимально автоматизировать учет и оценку животных, увеличить результативность определения племенной ценности животных по большому количеству показателей, значительно ускорить генетико-статистическую обработку показателей продуктивности мясного скота.

Список использованных источников

- Дунин Н., Амерханов Х., Кочетков А. Реализация национального проекта «Развитие АПК»: производство говядины // Молочное и мясное скотоводство. – 2007, № 8. – С. 2-5.

- Приступа В.Н., Приступа Е. Н., Бабкин О.А., Чегодарь В.А. Эффективность мясной продуктивности крупного рогатого скота калмыцкой породы разных линий // Развитие инновационного потенциала агропромышленного производства, науки и аграрного образования / Материалы международной научно-практической конференции. – п. Персиановский. – 2009. – Т. 1. – С. 263-265.

- Бараников А.И., Приступа В.Н., Колосов Ю.А. и др. Технология интенсивного животноводства. – Ростов-на-Дону, «Феникс». – 2008. – 602 с.

- Амерханов X. А. Информационно-аналитическая система в мясном скотоводстве России. – М. – 2003. – 331 с.

- Васильченко П.Ю., Бабкин О.А., Приступа В.Н. Племенная работа в мясном скотоводстве с использованием компьютерных технологий // Ветеринарная патология. – 2010, №4. – С. 27-29.

=====================================================================

Цитирование:

Бабкин О.А., Приступа В.Н. Использование программного комплекса в племенном деле мясного скотоводства // АгроЭкоИнфо. 2014. № 1. http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2014/1/st_02.doc.