УДК 636.085.55: 631.36

Научные основы разработки пресс-гранулятора для

производства кормовых продуктов кроликам

Доценко С.М.*, Горбунов К.М.**, Школьников П.Н.**, Гончарук А.И.**

*Амурский государственный университет

**Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

В статье обоснована необходимость и целесообразность приготовления кормовых продуктов для кроликов в виде гранулята с помощью специального оригинального устройства, выполненного в виде пресс-гранулятора. На основе нового способа предложено и оригинальное техническое решение, позволяющее утилизировать брикеты в виде отработанных соломенно-грибных субстратов путем их технологической трансформации в инновационные кормовые продукты гранулированной формы.

В результате теоретических исследований получены оригинальные аналитические зависимости, характеризующие процесс формирования композиций соответствующей плотности в компрессионной камере пресс-гранулятора. При этом в компрессионной камере формируется монолит, содержащий минимальное количество воздушных пор.

На основании эксперимента получены математические модели, характеризующие плотность соответствующих комовых композиций инновационного состава и свойств в зависимости от значений конструктивно-режимных параметров пресс-гранулятора. На основании полученных новых данных и оригинальных методологических подходов создан пресс-гранулятор с компрессионной камерой, позволяющий получать инновационные кормовые продукты для кроликов.

Ключевые слова: КОРМА, СУБСТРАТНОЕ СЫРЬЕ, ГРИБЫ, МИКОКОРМ, УПЛОТНЕНИЕ, ФАКТОРЫ, ПОДАЧА, ПАРАМЕТРЫ, ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОР, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

_______________________________________________________________________

Введение

В качестве субстратного сырья при культивировании грибов рода «Pleurotus» широко используется солома различных зерновых культур, а также древесные опилки и щепа, полисахариды клеточных стенок которых в процессе производства грибов посредством гидролитических ферментов разрушаются с образованием легкодоступных сахаров.

Данное обстоятельство позволяет использовать в качестве источника сырья для культивирования грибов соевую солому и получать ценные высокобелковые деликатесные продукты, а отработанный субстрат применять как микоудобрение, как микосубстрат, а также как питательную добавку в корма сельскохозяйственных животных – микокорм [1, 2]. Однако в настоящее время отсутствуют рациональные способы утилизации отработанных субстратных отходов и на удобрения, и на корм. В этой связи отсутствуют и технические средства для реализации данных способов, что существенно снижает эффективность работы системы производства съедобных грибов.

Таким образом, поставленная на решение проблема имеет важное народнохозяйственное значение.

Целью исследований является получение аналитических и эмпирических данных для разработки пресс-гранулятора, используемого в линиях приготовления кормовых продуктов.

Задачи исследований:

- получить аналитические выражения в виде расчетных формул по обоснованию параметров пресс-гранулятора;

- получить эмпирические модели для обоснования оптимальных значений параметров пресс-гранулятора;

- разработать рациональную схему по использованию предложенного пресс-гранулятора в линиях производства кормов кроликам.

Методика исследований

В качестве общего методологического подхода принят системный анализ с использованием методов механики и математической статистики, а также элементов  теории  вероятности  и многофакторного эксперимента с программным обеспечением «Excel», «Statistika-7» и других.

На основании анализа существующих технологий приготовления кормов для кроликов разработана схема, в соответствии с которой в качестве основного углеводного компонента используется соломенно-грибной субстрат (СГС), получаемый в виде отходовых брикетов при производстве грибов рода «Pleurotus». Кроме этого, в рецептуре использованы морковь, картофель, ламинария и соевая окара в виде пастовых продуктов.

На рис. 1 представлена конструктивно-технологическая схема пресс-гранулятора для производства влажных гранул с целью последующей их сушки в сушильной камере типа «ЭСПИС-4-Универсал».

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема устройства для получения гранул

1 – бункер-смеситель; 2 – винт; 3 – компрессионная камера; 4 – гранулирующий узел

Согласно технологическому процессу уплотнения композиции (рис. 1), частицы соевого или корнеплодного, а также сено-соломистого сырья в виде смеси, винтом пресса продавливаются в полость компрессионной камеры 3.

Сжатие поступившей в компрессионную камеру (КК) порции обусловлено силами трения ранее запрессованного продукта в виде композиции о стенки камеры, и в таком случае работа сжатия новой порции продукта Асж должна быть равна работе силы трения Атр  [3].

(1)

Примем, что связь между плотностью ρ1 прессуемой композиции и приложенным давлением Р выражается степенной зависимостью

(2)

где с и m – эмпирические коэффициенты.

Для определения модели, характеризующей работу силы сжатия для нашего случая, можно записать, что

(3)

где: а, в – размер сторон КК;

Lk – длина КК;

ρ2 – плотность продукта в КК.

В полученном выражении (3) неизвестным параметром является параметр, характеризующий плотность продукта композиции – ρ2.

Для получения аналитической модели примем, что поперечное сечение компрессионной камеры имеет форму квадрата с ребром у основания, равным А. В то же время, с целью проведения теоретического анализа, логичным является использование подхода, при котором размер основания элементарных частиц равен – а (рис. 2).

Рис. 2. Схема к расчету параметров компрессионной камеры пресс-гранулятора

Тогда объем исходной частицы должен быть равен Vэ=а3, а компрессионной камеры – Vк=А3  при   Lк=А. При этом вполне очевидно, что существует соотношение, при котором

(4)

С учетом данного подхода можно записать:

(5)

(6)

На рис. 3 приведена зависимость числа частиц Сr(ai) от их характерного размера аi.

Рис. 3. Зависимости числа элементарных «кубиков» Сr(di) от характерного размера аimax

1 – число частиц-кубиков по первой фазе формирования монолита;

2 – число частиц-кубиков по второй фазе формирования монолита;

3 – число частиц-кубиков по третьей фазе формирования монолита

Гипотетически примем, что плотность монолита в компрессионной камере ρк пропорциональна первоначальному размеру «частицы–кубика» в степени μ (рис. 4):

(7)

где β – коэффициент пропорциональности.

Рис. 4. Зависимости плотности монолита в компрессионной камере – ρк

от характерного размера «частицы-кубика» - аimax.

Математическое ожидание среднего размера вновь образовывающихся «частиц-кубиков» после первого, так называемого «упорядоченного», их сложения равно:

(8)

Примем, что  и тогда

(9)

После преобразования имеем, что

(10)

Обозначив вероятность появления данного события (сложения в куб) как ρ2(0<ρ2<1), с учетом предыдущих выражений, получим:

(11)

Для случая, когда «частицы-кубики» вновь формируют «кубик» со стороной размером 3аi путем аналогии, получаем:

(12)

и тогда:

(13)

После третьего цикла формирования куба

(14)

и                                                   (15)

Для куба, образовавшегося в результате R-го цикла его формирования, имеем:

(16)

(17)

Суммарная плотность всех «частиц-кубиков» и образовавших куб – А и всех его образовавших «кубиков» равна:

(18)

С учетом предыдущих выражений (16) и (17) имеем:

(19)

Множитель при является, по сути, степенью уплотнения

(20)

Данный коэффициент показывает, во сколько раз уплотняется композиция к моменту ее сформированности в компрессионной камере (КК).

Работа силы трения продукта о стенки КК равна:

(21)

где Fтр – сила трения.

Сила трения в КК квадратного (прямоугольного) сечения определяется как

(22)

где f – коэффициент трения материала композиции о стенки КК;

ξ – коэффициент бокового распора, равный ξ=Рб/Рl, где Рб, Рl – боковое и осевое давления в КК.

Для установления характера Рl запишем условие равновесия:

(23)

Разделение переменных и интегрирование данного выражения дает, что

(24)

где с – постоянная интегрирования при l=0 с=а·в·ln·Р1, где Р1 – начальное давление в КК.

Подставляя значение с и потенцируя, получим, что

(25)

Решая совместно уравнения (2), (22) и (25) с последующим интегрированием, получаем:

(26)

Тогда для выражения по определению работы силы трения имеем:

(27)

С учетом равенства (1) для выражений (14), (20) и (24) имеем, что

(28)

где параметр σ определяется по формуле (20).

Продолжительность пребывания композиционного продукта в КК равна:

(29)

где ρк(А) – плотность продукта в КК, определяемая по формуле (16);

ψр – коэффициент, учитывающий расширение монолита;

tр – время релаксации материала продукта;

Qпг – производительность устройства.

Технико-экономическую эффективность процесса уплотнения продукта, в виде композиции находящейся в КК, можно оценить с учетом энергоемкости Э1:

(30)

где Nупл – затраты мощности на уплотнение продукта;

Пр – прочность гранул, - %;

Qпг – производительность устройства.

Для высушенных гранул энергоемкость можно оценить по выражению

(31)

где  ρ – плотность высушенных гранул.

При проведении экспериментальных исследований в качестве критерия оптимизации принята плотность влажных гранул – У1-3(ρ1-3), кг/м3.

При этом устанавливалась зависимость, общий вид которой представили как

(32)

где ωв – угловая скорость вращения винта, рад/с.;

S – шаг витков винта, мм;

Lк – длина компрессионной камеры, мм.

В результате проведенной математической обработки экспериментальных данных, установлены математические модели, характеризующие процесс получения влажных гранул:

- с использованием моркови:

ρ1 = - 719,45 + 128,1·ω + 6,65· S + 17,05·α – 5,07·ω2 -

– 0,14· S2 – 0,09·α2→ max;                                                                        (33)

- с использованием картофеля:

ρ2 = - 280,12 + 132,45·ω + 4,79· S + 8,42·α – 0,04· S ·α  - 5,81·ω2 -

– 0,02· S2 – 0,04·α2→ max;                                                                        (34)

- с использованием ламинарии

ρ3= - 1329,84 + 263,69·ω + 6,4· S + 13,6·α – 11,98·ω2 -

– 0,07· S2 – 0,08·α2→ max;                                                                        (35)

Оптимальные значения параметров находятся в следующих пределах:                 ωв=11-12,63 с-1; S=23,75-45,71 мм и Lк=85,0-94,72 мм,  при которых плотность композиций составляет ρ1-3=845,4-976,18 кг/м3.

На рис. 5 приведена конструктивно-технологическая схема линии по производству гранулята для кроликов, в качестве базовой машины в которой использован предложенный пресс-гранулятор [4-6]. Линия также включает инновационное техническое решение в виде малогабаритного многофункционального мобильного агрегата (МММА).

Рис. 5. Конструктивно-технологическая схема линии по производству

гранулята для кроликов

1 – рулоны СГС; 2 – манипулятор; 3 – захват; 4 – измельчитель-распределитель;

5 – бункер МММА; 6 – распределяющий козырек; 7 – шнековый транспортер;

8 – пресс-гранулятор; 9 – бункера-дозаторы; 10 – лоток; 11 – шкаф «ЭСПИС-4 – Универсал»; 12 – фасованный гранулят

Заключение

Получена совокупность новых и оригинальных данных теоретического и экспериментального характера, позволяющая на стадии проектирования технологий и оборудования предложенного типа применять их обоснованно, с тем, чтобы иметь инновационные продукты низкой себестоимости и высокой биологической ценности.

Список использованных источников

- Тищенков  А.Д.  Субстраты  для  культивирования  вешенки. – М. – 1999. – 47 с.

- Иванова Л.А., Войно В.И., Иванова И.О. Пищевая биотехнология. Кн. 2. – М.: КолосС. – 2008. – 470 с.

- Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. – Л.: Колос. – 1978. – 560 с.

- Патент РФ №2555581 Способ приготовления гранулированного кормового продукта / Доценко С.М., Школьников П.Н. и др. Опубл. В Б.И. №19 от 10.07.2015.

- Патент РФ №2555578 Способ приготовления гранулированного кормового продукта / Доценко С.М., Школьников П.Н. и др. Опубл. В Б.И. №19 от 10.07.2015.

- Рекомендации по повышению эффективности функционирования системы производства и переработки грибов рода «Pleurotus». Доценко С.М., Гончарук А.И., Гончарук О.В., Школьников П.Н., Горбунов К.М. – Благовещенск. – 2016. – 11 с.

=================================================================

Цитирование:

Доценко С.М., Горбунов К.М., Школьников П.Н., Гончарук А.И. Научные основы разработки пресс-гранулятора для производства кормовых продуктов кроликам // АгроЭкоИнфо. – 2017, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/2/st_204.doc.