УДК 664.8

Теоретические основы процесса получения продуктов

с использованием соево-морковно-грибных композиций

Иванин А.Г.*, Гончарук О.В.*, Ковалева Л.А.**, Доценко С.М.**, Гончарук А.И.*

*Дальневосточный государственный аграрный университет  (Благовещенск)

**Амурский государственный университет (Благовещенск)

Аннотация

Разработаны схема линии и многофункционального устройства для приготовления инновационных продуктов на основе соево-морковно-грибных композиций. Установлены взаимосвязи между факторами, влияющими на процессы измельчения, экстракции и отжима экстракта из нерастворимого остатка. Получены расчетные формулы для определения технологических и конструктивно-режимных параметров технологических средств, обеспечивающих реализацию указанных процессов.

Установлены зависимости, характеризующие затраты энергии на выполнение указанных процессов.

Ключевые слова: ПРОДУКТЫ ЗАДАННОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ, СОЕВО-МОРКОВНО-ГРИБНЫЕ КОМПОЗИЦИИ, СХЕМА, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, АГРЕГАТ, ЗАВИСИМОСТИ, ЭКСТРАКЦИЯ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, УПЛОТНЕНИЕ, УЗЕЛ

_______________________________________________________________________

Введение

Одним из основных направлений в пищевой технологии является создание продуктов заданного состава и свойств, содержащих белки и витамины в функционально значимых количествах [1, 2].

Исследования показывают, что данные продукты возможно получить на основе соево-морковно-грибных композиций [3, 4].

Целью исследования является установление аналитических зависимостей, характеризующих рабочий процесс приготовления пищевых продуктов заданного состава и свойств с использованием многофункционального устройства МФУ.

Задачи исследования:

- На основе конструктивно-технологической схемы линии МФУ обосновать возможность и целесообразность переработки соево-морковно-грибных композиций в продукты функциональной направленности;

-  установить базовые аналитические зависимости, характеризующие рабочий процесс МФУ, трансформирующий соево-морковно-грибные композиции в инновационные продукты.

На рис. 1 представлена конструктивно-технологическая схема линии приготовления инновационных продуктов с использованием соево-морковно-грибных композиций, которая включает в себя агрегат в виде многофункционального устройства.

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема оборудования для приготовления инновационных продуктов на основе соево-морковно- грибных композиций:

1 – емкость-дозатор замоченных семян сои; 2 – емкость-дозатор измельченного исходного сырья; 3 – емкость-дозатор воды; 4 – многофункциональное устройство

В состав линии входят емкости-дозаторы исходного сырья в виде замоченных семян сои, частиц моркови и грибов типа «Вешенка» 1.

Также в составе линии предусмотрено наличие емкости-дозатора для воды 3 и использование многофункционального устройства 4 для получения белково-витаминного экстракта (БВЭ) и нерастворимого соево-морковно-грибного жомового остатка.

На рис. 2 представлена схема МФУ (вид сверху), который включает приемный бункер-дозатор 1, винтовой питатель-измельчитель 2, измельчающий аппарат в виде совокупности ножа 3 и решетки 4, экстрактор 5, выполненный в виде коаксиально установленных цилиндров: внутреннего перфорированного в виде сетки и сплошного наружного с отверстиями для подвода экстрагента – воды.

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема МФУ для приготовления БВЭ и

НСМГЖО с использованием соево-морковно-грибных композиций (вид сверху):

1 – приемный бункер смесителя-дозатора; 2 – винтовой питатель-измельчитель; 3 – нож; 4 – решетка; 5 – экстрактор; 6 – винтовой питатель-разделитель

На выходе цилиндрической части экстрактора 5 закреплен узел в виде винтового питателя-разделителя 6, содержащего цилиндрический рабочий орган и конический винт, размещенный в перфорированном коническом корпусе, имеющем на выходе формующие отверстия с регулируемым сечением.

Производительность измельчающе-экстракционного узла ИЭУ определяется как

,                                                                                           (1)

где:  – диаметр решетки измельчителя-экстрактора;

– число отверстий в решетке;

– величина перемещения измельченной соево-морковно-грибной массы в отверстии решетки;

– число перьев ножа;

– плотность соево-морковно-грибной массы;

– коэффициент, характеризующий интенсивность процесса экстракции питательных веществ из соево-морковно-грибной композиции;

с – эмпирический коэффициент, характеризующий процесс экстракции.

Связь параметров в виде  в формуле (1) определяет время экстракции веществ из измельченной композиции [4].

С учетом пропускной способности (подачи) винтового питателя ИЭУ, необходимый диаметр измельчающей решетки определится как

,                                                                             (2)

где:  – диаметр витков и вала соответственно;

– шаг витков винта;

– плотность соево-морковно-грибной массы в винтовом питателе-измельчителе;

– угловая скорость вращения винта.

В то же время для рассматриваемой подсистемы «соево-морковно-грибная композиция – измельчитель-экстрактор» уравнение баланса, с привязкой к измельчающему аппарату решеточно-ножевого типа, имеет вид:

=,                                                                         (3)

где:  – объем частиц исходного сырья (сои, моркови и грибов);

плотность частиц исходного сырья;

– площадь живого сечения решетки измельчителя;

– степень измельчения частиц соево-морковно-грибной композиции;

– объем частицы, полученной после измельчения;

– плотность частицы, полученной после измельчения;

– площадь отверстия решетки.

С учетом геометрической формы исходных и конечных частиц, предыдущее равенство представили как

=,                                                         (4)

где: а и b – оси эллипса, за который приняты исходные частицы моркови и грибов, а также соевого зерна;

– радиус шара, за который приняты частицы конечного размера после измельчения.

Равенство (4) привели к виду, характеризующему степень измельчения исходного сырья:

,                                                                                 (5)

где: .

Соотношение      представим как

(6)

Решение этого равенства относительно параметра, характеризующего размер отверстия измельчающей решетки, дает

(7)

Анализ данного выражения показывает, что оно устанавливает связь между геометрическими параметрами подающего винта 2 (рис. 2) и параметром , характеризующим так называемое живое сечение измельчающей решетки.

С учетом выражения (6) удельная работа, затрачиваемая на измельчение единицы исходного сырья, определяется как

,                                                                    (8)

где С – коэффициент, учитывающий влияние управляемых и неуправляемых факторов на процесс измельчения исходного соево-морковно-грибного сырья, Дж/кг.

Зная производительность измельчителя , определили мощность, затрачиваемую на процесс разрушения исходного соево-морковно-грибного сырья:

,                                                                                                         (9)

Пропускная способность измельчителя определится как

,                                                                               (10)

где: – диаметр отверстия решетки;

– толщина измельчающей решетки;

– плотность измельчаемого соево-морковно-грибного сырья;

– продолжительность процесса измельчения единичного объема соево-морковно-грибного сырья.

Данный параметр определили через начальную  и конечную  степень измельчения:

,                                                                                                     (11)

где  = 2,3/Сu – эмпирический коэффициент.

C учетом  приведенных данных имеем, что

(12)

В уравнении (12) степень измельчения  определяется согласно выражению (5).

Заключение

Полученные в результате теоретического анализа данные позволяют на стадии проектирования линий данного типа производить необходимые расчеты по определению параметров технологического оборудования в виде предложенного МФУ с целью последующего получения продуктов заданного состава и свойств с высоким качеством.

Список использованных источников

1. ГОСТ Р 52349 – 2005 Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и определения. – М. – 2005. – 5 с.

2. Тутельян В.А. Питание и здоровье // Пищевая промышленность. – 2004, №5. – С. 5-6.

3. Иванин А.Г., Доценко С.М., Гончарук О.В., Ковалева Л.А., Гончарук А.И. Обоснование схемы и параметров многофункционального устройства для получения белково-витаминных инновационных продуктов // Вестник КрасГАУ. – 2016, № 5. – С. 111-117.

4. Доценко С.М., Гончарук О.В., Иванин А.Г. и др. Научно-практические аспекты создания продуктов питания заданного состава и свойств с использованием соево-растительных композиций: монография. – Благовещенск: Изд-во ДВОКУ. – 2016. – 354 с.

=================================================================

Цитирование:

Иванин А.Г., Гончарук О.В., Ковалева Л.А., Доценко С.М., Гончарук А.И. Теоретические основы процесса получения продуктов с использованием соево-морковно-грибных композиций // АгроЭкоИнфо. – 2017, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/2/st_213.doc.