УДК 631.5

Разработка технологии и рецептур майонезно-соусных продуктов

с использованием липидного биологически активного комплекса

Доценко С.М.*, Бибик И.В.*, Доронин С.В.**, Лучай А.Н.**

* Дальневосточный государственный аграрный университет

**Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище

Аннотация

На основании проведенного анализа литературных источников установлена актуальность создания пищевых продуктов с соотношением (ω-6):(ω-3), как 7,5:1. Предложена эмульсионная система на основе соевого и кукурузного масел в соотношении 70%:30% по весу. Разработана технологическая схема получения липидного биоактивного комплекса (ЛБК) с использованием масляного купажа и липидного экстракта из мякоти плодов тыквы сорта «Витаминная». На основе модельных систем майонезно-соусной продукции, приготовленной с ЛБК, получены зависимости, характеризующие изменение их реологических характеристик от соответствующих факторов и параметров. На основе полученных данных разработаны рецептуры майонезно-соусной продукции и технологическая схема их производства, определены товароведные характеристики инновационных продуктов.

Ключевые слова: МАЙОНЕЗ, СОУС, ЛИПИДНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС, СОЕВО-ЯГОДНЫЙ КОАГУЛЯТ, КОМПОЗИЦИЯ, МОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, МОДЕЛЬ, РЕЦЕПТУРА, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, ЭФФЕКТИВНАЯ ВЯЗКОСТЬ, ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ

_____________________________________________________________

По многочисленным данным, из пищевых факторов значительную опасность представляет жирная и высококалорийная пища, которая особенно часто провоцирует опухоли толстого кишечника, молочной железы и простаты [1].

Одна из причин ее онкогенного действия – нарушение нормального баланса между (ω-6)- и (ω-3)-полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК). В условиях России вместо нормального соотношения (7,5:1) оно составляет 50:1, что соответствует десятикратному дефициту ω-3 жирных кислот [2].

Целью исследований является разработка технологической схемы получения липидного биоактивного комплекса с использованием масляного купажа и липидного экстракта с обоснованием рецептур и свойств майонезно-соусных продуктов пониженной калорийности.

Задачи исследований:

– обосновать способ приготовления липидного биологически активного комплекса (ЛБК) на основе липидно-тыквенной композиции;

– разработать модельные системы майонезно-соусных продуктов с использованием соево-ягодных коагулятов и ЛБК;

– установить реологические характеристики полученного ассортимента;

– на основе полученных математических моделей обосновать рецептуры и хранимоспособность инновационных продуктов.

Задачей первого этапа исследований являлось создание функционального пищевого продукта (ФПП) на основе эмульсионных систем с использованием липидного биокомплекса (ЛБК), содержащего имбирно-куркуминовую композицию.

Для решения данной задачи определен состав основных компонентов (табл. 1).

Таблица 1. Состав и энергетическая ценность исходных продуктов и бинарной липидной композиции [3, 4]

| Показатели | Продукты |
| --- | --- |
|  | Масло соевое | Масло кукурузное | Бинарная масляная композиция |
| Сумма липидов | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Жирные кислоты (сумма) | 94,90 | 94,90 | 94,90 |
| Насыщенные | 13,90 | 13,30 | 13,90 |
| В том числе: пальмитиновая стеариновая | 10,30 3,50 | 11,10 2,20 | 10,54 3,11 |
| Мононенасыщенные (МНЖК) | 19,80 | 24,00 | 21,20 |
| В том числе: олеиновая | 19,80 | 24,00 | 21,20 |
| Полиненасыщенные (ПНЖК) | 61,20 | 57,60 | 60,12 |
| В том числе: линолевая линоленовая | 50,90 10,30 | 57,00 0,60 | 58,73 7,03 |
| Соотношение С18:2 : С18:3 | 5,09:1,03 (4,94:1) | 5,7:0,006 (95:1) | 52,73:7,03 (7,5:1) |
| Рекомендуемое ФАО/ВОЗ | 7,5:1,0 |

При этом на первом этапе предусматривалось на основе купажирования соевого и кукурузного масла, а также имбирно-куркуминовой составляющей, создать липидную композицию с рациональным соотношением ПНЖК – С18:2 : С18:3 = 7,5:1.

Выбор данных видов масел и бинарного антиоксидантного комплекса (БАК) для создания ЛБК обусловлен тем, что:

– во-первых, данные виды масел имеют достаточно высокое содержание витамина Е (до 40% от суточной потребности) (соевое –11,4 мг /100 г, кукурузное – 9,3 мг/100 г) по сравнению с оливковым – 13 мг/100 г и подсолнечным – 42 мг/100 г) [3, 4];

– во-вторых, при их соотношении в смеси как 70% : 30% они дают рациональное соотношение ПНЖК = С18:2 : С18:3 = 7,5:1 с защитой олеиновой ЖК от окисления БАК;

– в-третьих, при таком процентном соотношении данная смесь обеспечивает содержание витамина Е в количестве 10,8 мг/100 г.

Для обогащения данной липидной композиции β-каротином нами использована тыква сорта «Витаминная» с содержанием витаминов в следующем количестве: Е=0,86 мг/100 г; β-каротина=15,0 мг/100 г и С=5,0 мг/100 г.

Кроме этого, предусмотрено введение в данный липидный комплекс имбирно-куркуминовой композиции в количестве до 2,0% липидно-тыквенной смеси (табл. 2).

Таблица 2. Состав и энергетическая ценность компонентов и липидного бинарного комплекса

| Энергетическая ценность Состав | Содержание, % | Витамины, мг/100 г | Энергети-ческая ценность, ккал/100 г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | липи-дов | олеиновая ЖК | линолевая ЖК | линолено-вая ЖК | Е | β-каротин | С | Р |  |
| Масло: - соевое - кукурузное | 99,90 99,90 | 19,80 24,00 | 50,90 57,00 | 10,30 0,60 | 11,40 9,30 | - - | - - | - - | 899,1 899,1 |
| Бинарный комплекс масел (70%:30%) | 99,90 | 21,20 | 52,73 | 7,03 | 10,77 | - | - | - | 899,1 |
| ЛБК | 99,90 | 21,20 | 52,73 | 7,03 | 11,00 | 5,2 | 5,0 | - | 899,1 |

Технологическая схема получения липидного биоактивного комплекса с использованием тыквы представлена на рис. 1.

Таким образом, в результате принятых технологических подходов получен липидный биоактивный комплекс, содержащий сбалансированную совокупность биоактивных ингредиентов, в синергизме обладающих антиоксидантной активностью.

Рис. 1. Технологическая схема приготовления липидного биокомплекса

На следующем этапе исследований необходимо было изучить влияние  отдельных факторов на формирование качества разрабатываемых инновационных майонезных и соусных продуктов питания.

С этой целью были разработаны варианты модельных систем на основе предварительно полученных белково-витаминных коагулятов по 3 вариантам с использованием липидного биоактивного комплекса, а также стабилизатора «CROWN» в массовой доле 0,25-0,75 %. (табл. 3) по аналогии с [5].

Таблица 3. Состав модельных систем майонезов и соусов, г/100 г

| Компонент | Варианты модельных систем |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Минеральная вода | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Соево-ягодный коагулят | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Купаж растительных масел (обогащенный β-каротином) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Стабилизатор «Форскроун» | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |

На рис. 2 представлены зависимости, характеризующие изменение эффективной вязкости модельных систем – η, Па∙с от массовой доли стабилизатора «CROWN» – МС, %.

Рис. 2. Влияние массовой доли стабилизатора «CROWN»

на эффективную вязкость η модельных систем

1 – соево-брусничный; 2 – соево-клюквенный; 3 – соево-голубичный;

– область оптимальных значений вязкости

Данные зависимости аппроксимированы выражениями следующего вида, которые согласуются с данными, приведенными в статье:

;	(1)

;	(2)

;	(3)

;	(4)

;	(5)

;	(6)

На рис. 3 представлены зависимости, характеризующие изменение эффективной вязкости η от напряжения сдвига θ.

Анализ данных зависимости показывает, что с увеличением напряжения сдвига эффективная вязкость продуктов снижается и при значениях θ ≥ 100 Па находится в области значений η < 40 Па·с, что согласуется с данными, полученными в работе [3].

На рис. 4 представлены зависимости, характеризующие изменение напряжения сдвига θ от скорости сдвиговой деформации , значения которых согласуются с данными, полученными в работе [3].

Рис. 3. Зависимости эффективной вязкости η от напряжения сдвига θ

1 – соево-брусничный; 2 – соево-клюквенный;

3 – соево-калиновый; 4 – контрольный образец

Рис. 4. Зависимости напряжения сдвига θ от скорости сдвиговой деформации

1 – соево-брусничный; 2 – соево-клюквенный;

3 – соево-калиновый; 4 – контрольный образец

Анализ данных зависимостей показывает, что с увеличением скорости сдвиговой деформации напряжение увеличивается и при значениях  = 25 с-1 достигает своих максимальных значений θ = 360 – 460 Па.

Данные значения характеризуют структуру полученных майонезов и соусов как оптимальную.

С целью научного обоснования рецептур разрабатываемых майонезов и соусов выделены основные факторы, совокупность которых определяет их состав, органолептические свойства и т.д.

К таким факторам отнесены:

– Х1(Мм) – массовая доля липидного биоактивного комплекса (ЛБК), %;

– Х2 – влажность белково-витаминного коагулята, %;

– Х3 (τ) – продолжительность эмульгирования, мин.

За показатель качества данных продуктов принят органолептический по пятибалльной шкале оценки Yi(Ni).

На основе проведенной математической обработки экспериментальных данных получены математические модели, характеризующие процесс формирования качества майонезно-соусных продуктов, которые после отсеивания незначимых коэффициентов выглядят в раскодированном виде так:

В таблице 4 приведены области экстремальных значений факторов X1, X2 и Х3, при которых Y1-4 стремится к максимальному значению.

Таблица 4. Области экстремальных значений

| Критерий | Х1 / Мм | Х2 /W | Х3 /τ | Y1-4 / N1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1→max | 0,48/23,93 | 0,41/36,20 | 0,66/6,96 | 21,0/21,0 |
| Y2→ max | 0,34/0 | 0,69/93,42 | 0,65/7,81 | 21,0/19,1 |
| Y3→ max | 0/53,23 | 0,53/20,23 | 0,82/7,65 | 21,0/21,0 |
| Y4→ max | 0,42/64,83 | 0,98/33,79 | 0,88/6,47 | 21,0/21,0 |

В дальнейших исследованиях на основе белковых коагулятов получали майонезно-соусные продукты путем добавления ЛБК, раствора лимонной кислоты, горчичного порошка, соли и сахара. Технологическая схема приготовления белково-витаминных майонезно-соусных продуктов представлена на рис. 5.

Рецептуры разработанных майонезов и соусов представлены в таблицах 5 и 6.

Результаты исследования химического состава полученных майонезов и соусов, а также их энергетической ценности, приведены в таблицах 7 и 8.

Рис. 5. Технологическая схема приготовления белково-витаминных

майонезно-соусных продуктов

Таблица 5. Рецептура майонезов на 100 кг

| Наименование компонентов | Количество, % |
| --- | --- |
|  | Соево-брусничный | Соево-клюквенный |
| Масло соевое + масло кукурузное | 28,0/12,0 | 28,0+12,0 |
| Горчичный порошок | 0,75 | 0,74 |
| Белково-витаминный коагулят | 56,2 | 56,2 |
| Сахар | 1,5 | 1,4 |
| Соль | 1,0 | 1,1 |
| Уксусная кислота 80% | 0,55 | 0,56 |
| Итого | 100 | 100 |

Таблица 6. Рецептура соусов на 100 кг

| Наименование компонентов | Количество, % |
| --- | --- |
|  | Соево-голубичный | Соево-черничный |
| Белково-витаминный коагулят | 56,0 | 57,2 |
| Масло соевое + масло кукурузное | 28+12 | 28+12 |
| Соль | 1,0 | 0,9 |
| Сахар | 1,7 | 1,4 |
| Уксусная кислота 80% | 0,5 | 0,5 |
| Горчичный порошок | 0,8 | - |
| Итого | 100 | 100 |

Таблица 7. Химический состав и энергетическая ценность майонезной и соусной продукции

| Майонезно-соусный продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Зола | Витамины, мг/100 г | Энергетическая ценность, ккал/100 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | β-каротин | Е | биофлавоноиды в перерасчете на рутин | С |  |
| Соево-брусничный | 11,4 | 44,54 | 11,04 | 3,0 | 2,32 | 7,48 | 10,0 | 75,0 | 490,62 |
| Соево-клюквенный | 5,4 | 43,3 | 18,0 | 3,3 | 2,29 | 7,31 | 15,4 | 66,0 | 483,30 |
| Соево-калиновый | 5,1 | 43,16 | 18,87 | 3,0 | 2,28 | 7,28 | 17,2 | 78,0 | 484,20 |
| Соево-голубичный | 4,98 | 41,02 | 20,4 | 3,6 | 2,23 | 6,97 | 8,0 | 72,0 | 459,42 |
| Соево-черничный | 5,16 | 44,08 | 17,58 | 3,18 | 2,30 | 7,4 | 16,4 | 63,0 | 487,76 |
| Майонез столовый «Провансаль» ГОСТ 31761-2012 ТР ТС 024-2011, производитель «Янта» | 1,5 | 67,0 | 2,6 | 1,0 | сл. | 0,01 | - | сл. | 620 |

В таблице 8 представлены данные, анализ которых показывает, что разработанные продукты питания имеют повышенную пищевую и биологическую ценность, так как содержат в своем составе от 4,98 до 11,4 % белка, β-каротин от 2,23 до 2,30 мг/100 г, витамин Е от 6,97 до 7,48 мг/100 г.

При этом соотношение жирных кислот С18:2 : С18:3 в продуктах находится в пределах (7,51:1,0) – (7,85:1,0), что отвечает рекомендациям ФАО/ВОЗ. В соответствии с ГОСТ Р-52349-2005 «Продукты пищевые, функциональные», это позволяет отнести разработанные продукты к функциональным.

Таблица 8. Сравнительный состав жиров майонезно-соусной продукции, %

| Показатели | Майонезно-соусные продукты |
| --- | --- |
|  | Соево-брусничный | Соево-клюквенный | Соево-калиновый | Майонез столовый «Провансаль» ГОСТ 30004.1-93 |
| Сумма липидов | 44,54 | 43,3 | 43,16 | 67,0 |
| Холестерин | 0 | 0 | 0 | 0,10 |
| Жирные кислоты (сумма) | 42,0 | 41,3 | 41,1 | 63,55 |
| Насыщенные | 6,18 | 6,1 | 6,0 | 7,96 |
| МНЖК | 9,44 | 9,40 | 9,3 | 16,32 |
| Олеиновая | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 16,18 |
| ПНЖК | 26,75 | 26,7 | 26,3 | 39,27 |
| Линолевая | 26,13 | 26,0 | 25,9 | 39,24 |
| Линоленовая | 3,48 | 3,40 | 3,3 | 0,01 |
| Соотношение С18:2 : С18:3 | 7,51:1,0 | 7,65:1,0 | 7,85:1,0 | 3924:1 |
| Рекомендуемое ФАО/ВОЗ | 7,5:1 |

Разработанные соусы и майонезы имеют привлекательный внешний вид, выраженный вкус и аромат, насыщенный цвет, соответствующий используемому виду структурообразователя.

На заключительном этапе исследований определены зависимости, характеризующие изменение эффективной вязкости η от времени хранения разработанных продуктов tхр. (рис. 6).

Рис. 6. Динамика эффективной вязкости η майонезно-соусных продуктов

в процессе хранения

1 – соево-брусничный; 2 – соево-клюквенный;

3 – соево-калиновый; 4 – контрольный образец

Заключение

В результате проведённых исследований разработана технология и рецептуры инновационных майонезно-соусных продуктов функциональной направленности.

Список использованных источников

1. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Нестерова И.Н. Майонезы. – СПб.: «ГИОРД». – 2000. – 80 с.

2. Шабров А.В., Дадали А.В., Макаров В.Г. Биохимические основы действия микрокомпонентов пищи. – М.: «Авалон». – 2003. – 184 с.

3. Доценко С.М., Бибик И.В. Научные основы создания продуктов питания функциональной направленности с использованием биологически активных ресурсов ДВ региона: монография. – Благовещенск: Изд-во «ДальГАУ». – 2014. – 293 с.

4. Патент РФ № 2482707. Способ приготовления липидной биоактивной композиции / С.М. Доценко и др.. Опубл. 27.05.2013 г. БИ № 15.

5. Доценко С.М., Тильба В.А., Ющенко Б.И. Биотехнологические аспекты создания поликомпонентных продуктов с использованием сои на основе математического моделирования. – Благовещенск: «Зея». – 2011. – 180 с.

=================================================================

Цитирование:

Доценко С.М., Бибик И.В., Доронин С.В., Лучай А.Н. Разработка технологии и рецептур майонезно-соусных продуктов с использованием липидного биологически активного комплекса // АгроЭкоИнфо. – 2017, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/2/st_226.doc.