УДК 631.5

Обоснование способа и параметров процесса сухой очистки

корнеплодов для линии приготовления и раздачи кормовых смесей

Крючкова Л.Г., Доценко С.М., Бурмага А.В., Винокуров С.А., Гончарук О.В.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

В работе представлено обоснование способа и параметров процессов сухой очистки корнеклубнеплодов на основе V-образного рабочего органа. Аналитически и экспериментально определены оптимальные параметры очистителя корнеклубнеплодов с учётом начальной загрязнённости исходного вороха. Предложена структурно-функциональная схема процесса очистки корнеклубнеплодов, а также конструктивно-технологическая схема линии приготовления и раздачи кормовых смесей свиньям.

Ключевые слова: ИСХОДНЫЙ ВОРОХ, ВРЕМЯ ОЧИСТКИ, КОРНЕПЛОДЫ, ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ, ПРУТКОВЫЕ ПОЛОТНА

______________________________________________________________________

Введение

Известно, что дальнейшее успешное развитие свиноводства в РФ невозможно без укрепления кормовой базы и решения технолого-технических задач по эффективному приготовлению и раздаче полнорационных кормовых смесей. Особенно актуально это для репродуктивных свиноферм, которые призваны обеспечить потребности откормочных и фермерских предприятий, а также личных и подсобных хозяйств граждан РФ в молодняке [1].

При этом одним из основных типов кормления свиней остается корнеплодно-концентратный тип кормления.

Однако он является высокозатратным из-за необходимости подготовки корнеклубнеплодов (ККП) путем их мойки.

Цель исследования – обоснование инновационного способа и параметров процесса очистки корнеклубнеплодов сорта куузику для линий приготовления и раздачи кормовых смесей свиньям.

Задачи исследований:

- разработать структурно-функциональную схему очистки ККП с помощью V-образного рабочего органа;

- аналитически и экспериментально обосновать параметры очистителя ККП с учетом начальной загрязненности исходного вороха;

- разработать конструктивно-технологическую схему линии с использованием очистителя предложенного типа.

На рис. 1 представлена структурная, а на рис. 2 конструктивно-технологическая схемы устройства для сухой очистки корнеклубнеплодов с  образным рабочим органом.

Рис. 1. Структурно-функциональная схема очистителя

с   образным рабочим органом

Для данного процесса функциональная зависимость имеет следующий вид:

(1)

где: эмпирический коэффициент;

время разрушения комков почвы;

допустимая по требованиям степень загрязнённости корнеклубнеплодов.

Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема очистителя

с образным рабочим органом

1 – загрузочный бункер; 2 – прутковые полотна; 3 – прутки;

4 – транспортёр для примесей.

Преобразование выражения (1) относительно    даёт:

=,                                                         (2)

В свою очередь, время разрушения комка почвы есть функция:

=,

где:  размерно-весовые характеристики корнеплодов;

длина полотна пруткового транспортёра;

шаг установки прутков;

скорости движения прутковых полотен транспортёров;

показатель кинематического режима;

угол наклона прутковых полотен к вертикальной оси;

диаметр комков почвы.

При этом устройство разделяет поток вороха на два его составляющих потока:

-  поток ККП с подачей, равной:

| - поток примесей с подачей, равной: , |  |  |
| --- | --- | --- |

где  – время очистки корнеплодов.

В то же время удельные затраты энергии по данному процессу определяются как

,                                                                         (3),

где:  – мощность, затрачиваемая на очистку ККП;

– степень очистки ККП, определяемая как .

Рассмотрение процесса сухой очистки с помощью устройства, содержащего  образный рабочий орган, выполненный по а.с. №1662399 [2], позволило обосновать затраты мощности на процесс отделения почвы путём разрушения комков.

Анализ процесса работы данного устройства показывает, что мощность, затрачиваемая на перемещение вороха и разрушение комков, зависит от его конструктивно-режимных параметров, физико-механических свойств исходного вороха, а также ряда других характеристик корнеплодов и комков почвы.

Длина прутковых транспортёров определяется исходя из условия разрушения комка почвы до размера

(4)

где: наибольший радиус комка почвы;

и  соответственно начальный и текущий радиусы комка почвы после отделения с него слоя почвы размером  ;

число оборотов комка почвы, обеспечивающее ему размер для выхода через нижний зазор размером    транспортёрного рабочего органа.

С учётом выражения (2), для значения допустимой начальной загрязнённости корнеклубнеплодов имеем:

(5)

При обосновании параметров данного процесса, на основании априорного ранжирования, были выделены основные факторы, оказывающие существенное влияние на степень очистки корнеплодов сорта куузику (, %) и удельные энергозатраты (,   ).

К таким факторам отнесены:

длина пруткового полотна транспортёра, м;

показатель кинематического режима очистителя;

угол наклона полотен транспортёра друг к другу, град.

Таким образом, в конечном итоге необходимо установить следующие две функциональные зависимости в их общем виде:

;  ;

;.

Обе зависимости исследовали на , так как степень очистки , а энергоёмкость  ,

где:   – мощность, затрачиваемая на процесс сухой очистки;

– производительность очистителя, т.

Для данных зависимостей определены коэффициенты предполагаемых математических моделей методом пошагового анализа.

Расчёт дисперсий откликов   и  , а также проверка их однородности показали, что дисперсии откликов   и   однородны, а дисперсии параллельных опытов сравнимы между собой.

Полученные результаты позволили представить полученные модели в их раскодированном виде:

(6)

(7)

На основании проведённого анализа установлено, что оптимальными значениями параметров процесса очистки являются: длина полотна транспортёра ; показатель кинематического режима ; угол установки полотен транспортёров   при  ,   и  ,    .

Установлены зависимости продолжительности времени разрушения комков почвы   от их диаметра  при различной влажности комков почвы, имеющие следующие конструктивно-режимные параметры:  ,  υ1 = υ2    от  0,06 м/c и  до 0,09 м/c.

В результате проведённых опытов установлено, что время разрушения комков почвы    в значительной степени зависит от их диаметра  и влажности, а также соотношения скоростей движения прутковых полотен транспортёров  – .

Как показали результаты опытов, продолжительность разрушения комков почвы в значительной степени зависит от их влажности, что следует учитывать при эксплуатации очистителей данного типа в производственных условиях.

Для данной схемы очистителя (рис. 2) продолжительность разрушения комков почвы с помощью устройства с   образным рабочим органом подчиняется следующей зависимости:

(8)

Соответственно, с учетом выражения (1) имеем, что

,                                   (9)

где   определяется путём расчёта по таблице для разных значений  .

Решение уравнения (11) относительно параметра   даёт:

.

Данная зависимость в конечном итоге определяет максимально возможный размер комка почвы, при котором показатель   имеет граничное значение.

Как показала производственная проверка, значение показателя  не должно быть ниже величины, равной 15-20 %, что даже при самых неблагоприятных условиях маловероятно.

Разработанные в результате исследований инновационные решения реализованы путем их использования в технологической линии приготовления и раздачи кормовых смесей свиньям (рис. 3) [3], что позволило с их помощью снизить энергоемкость процесса на 59% при начальной степени загрязненности вороха в пределах 10-12 %.

Рис. 3. Конструктивно-технологическая схема линии приготовления и

раздачи  кормовых смесей свиноматкам

а) – вид сбоку; б) – вид сверху; 1 – питатель-дозатор ККП;  2 – транспортёр;

3 – очиститель; 4 – измельчитель; 5 – раздатчик-смеситель; 6 – кормушки;

7 – бункера-дозаторы концкормов (КК) и соевой муки (СМ)

Заключение

Обоснован инновационный способ сухой очистки ККП с помощью V-образного рабочего органа, включающего два прутковых элеватора с различной скоростью движения прутковых полотен, который с высокой эффективностью позволяет разрушать комки почвы, содержащиеся в исходном ворохе ККП.

Аналитически и экспериментально обоснованы оптимальные параметры предложенного очистителя ККП. Полученное аналитическим путём выражение (3) позволяет объективно оценивать сравниваемые варианты технических решений с учётом качественного показателя работы очистителя.

Разработанные технические решения позволяют повысить эффективность работы линии приготовления и раздачи кормовых смесей свиньям за счёт повышения производительности труда при обслуживании животных.

Список использованных источников

- Справочник по кормлению сельскохозяйственных животных / под редакцией А.М. Венедиктова. Россельхозиздат. – 1983. – 303 с.

- А.С. №2486761 Устройство для очистки корнеклубнеплодов от примесей / Авторы Доценко С.М. и др. Опубликовано в Б.И. №26 от 15.07.1991 г.

- Патент РФ №2486761 Способ приготовления кормового продукта / Авторы Доценко С.М., Крючкова Л.Г. Опубликовано в Б.И. №19 от 10.07.2013 г.

=================================================================

Цитирование:

Крючкова Л.Г., Доценко С.М., Бурмага А.В., Винокуров С.А., Гончарук О.В. Обоснование способа и параметров процесса сухой очистки корнеплодов для линии приготовления и раздачи кормовых смесей // АгроЭкоИнфо. – 2017, №3. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/3/st_314.doc.