УДК 636.631

Кинетика усреднения влаги в приложении

к обоснованию пропускной способности

смесителя-усреднителя

Воякин С.Н., Доценко С.М., Школьников П.Н.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Рассмотрена кинетика усреднения влаги в предложенном смесителе-усреднителе влаги при смешивании мучного соевого и пастового компонентов. Теоретическим и экспериментальным путем установлены зависимости, характеризующие кинетику усреднения влаги с позиций диффузионного процесса. Определены оптимальные значения объемной и массовой подачи смесителя-усреднителя со смещенной осью вращения винта. Полученные данные использованы при создании технических средств данного назначения.

Ключевые слова: гранулирование, кондиционирование, композиции, смеситель-усреднитель, кинетика, перераспределение, объемная и массовая подача

_____________________________________________________________________

Известно, что наиболее эффективной физической формой кормовых продуктов при использовании их в животноводстве и птицеводстве является гранулированная [1].

При этом при осуществлении процесса получения гранул применяется так называемое кондиционирование водой или паром исходных компонентов, влажность которых находится в диапазоне 12-14 %. Кондиционирование имеет своей целью равномерное распределение влаги, тепла и связующих веществ в массе смешиваемых компонентов. При этом предварительно из влажных растительных продуктов получают сечку, а затем витаминно-травяную муку, доводя их влажность с 60% до 10-12 %. Вполне очевидно, что данный способ получения гранул является энергоемким и металлоемким [2].

Существенно снизить значения данных технико-экономических показателей возможно путем использования композиций, в которых один компонент имеет высокую влажность, например, 60-70 %, а другие – на уровне 10-12 %. При осуществлении процесса смешивания исходных компонентов с указанной влажностью концентрация влаги в них усредняется [2].

Целью исследований является получение аналитических и эмпирических зависимостей, характеризующих кинетику усреднения влаги в бинарных соево-пастовых композициях при использовании смесителя-усреднителя.

Задачи исследований:

- обосновать способ и устройство для получения смесей на основе соевого мучного и влажного пастообразного компонентов;

- получить аналитические и эмпирические зависимости, характеризующие кинетику процесса усреднения влаги в бинарных композициях «соевая мука + паста»;

- на основе полученной кинетической модели усреднения обосновать объемную и массовую подачу предложенного смесителя-усреднителя путем получения расчетных формул.

Анализом существующих схем приготовления кормовых продуктов установлено, что на процесс смешивания мучных и пастообразных компонентов сухой и влажной физической формы существенное влияние оказывает способ воздействия на смешиваемые материалы [2].

Одним из таких способов, обеспечивающих повышение эффективности смешивания компонентов различной физической формы, например, муки и пасты, является способ, реализуемый с помощью устройства, схема которого приведена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема к определению параметров шнекового смесителя-усреднителя влаги со смещённой осью вращения шнека: 1 – корпус; 2 – шнек;

3 – привод; 4 – электродвигатель; 5 – приемный бункер; 6 – выгрузное окно

Данный смеситель-усреднитель влаги содержит корпус 1 с размещенным в нем под острым углом () к его продольной оси шнеком 2, соединенным посредством планетарной передачи с приводом 3.

Корпус 1 выполнен в форме усеченного конуса, угол между стенками и продольной осью которого равен углу наклона шнека 2 к продольной оси корпуса 1. Диаметр корпуса 1 в любом его сечении не меньше диаметра окружности вращения вокруг продольной оси корпуса 1 кромки винта шнека 2. Компоненты подаются в смеситель-усреднитель влаги через приемный бункер 5, а удаляются через выгрузное окно 6.

Кормовые компоненты, поступившие через приемный бункер 5 в полость конического корпуса 1, подвергаются обработке путем перемешивания их шнеком 2. За счет того, что шнек 2 установлен под острым углом к продольной оси корпуса 1, а стенки корпуса 1 образуют между собой такой же угол, исключается сводообразование, и компоненты перемешиваются во всем объеме данного корпуса. При этом  шнек 2 как бы «обегает» по стенкам конического корпуса 1.

В связи с тем, что ось вращения шнека смещена на величину эксцентриситета e, композиция на основе муки и пасты получает дополнительное колебательное воздействие, обеспечивающее дополнительное перераспределение отдельных порций и частиц компонентов между собой.

Расчётная объёмная пропускная способность (подача) смесителя-усреднителя данного типа зависит от объёма кормового продукта, обрабатываемого за определённый  период времени, – ; коэффициента, учитывающего фактический объём, подвергаемый обработке или механическому воздействию, – , а также продолжительности механического воздействия на кормовые компоненты – .

Анализ работы смесителя-усреднителя данного типа показал, что, в отличие от обычного горизонтального смесителя-усреднителя, параметр  не является постоянной величиной.

На основе значения средней подачи смесителя-усреднителя влаги по массе для любой из бинарных композиций получили:

,                                     (1)

где:  – плотность компонентов;

– требуемая пропускная способность смесителя-усреднителя.

В данном выражении неизвестным параметром является время усреднения влаги – .

Для его определения использован следующий методологический подход.

При обосновании параметров процесса усреднения влаги в системе «необезжиренная соевая мука (НСМ) + паста» или «НСМ + травяная паста» или «НСМ + ламинариевая паста» с помощью предложенного смесителя-усреднителя непрерывного действия рассмотрели его как процесс перехода молекул воды от продукта с большей концентрацией воды –  к продукту с меньшей концентрацией воды – . При этом движущей силой данного процесса является разность концентраций воды  в продуктах

.                                                       (2)

Дифференциальное уравнение скорости перераспределения влаги между компонентами с различной влажностью в любой из бинарных композиций имеет вид:

,                                            (3)

где:  и  – исходные концентрации влаги, соответственно, в соевом и пастовом компонентах;

– количество влаги перешедшей в соевый компонент из пастового компонента бинарной композиции к моменту времени t;

– коэффициент пропорциональности.

Если , то уравнение имеет следующий вид:

.                                                  (4)

Разделение переменных и интегрирование данного уравнения в диапазоне от 0 до t и, соответственно, от 0 до  даёт:

.                                                    (5)

В случае, когда  имеем, что

.                   (6)

В конечном итоге продолжительность процесса перехода молекул воды из пастовых компонентов в соевые определяется как

.                                     (7)

Анализ данного выражения показывает, что оно является трансцендентным, поэтому решить его можно, используя следующий подход.

Примем, что перераспределение влаги между компонентами должно произойти за период времени, равный или меньший, чем , где  – предельно допустимое значение времени усреднения влаги в смесителе-усреднителе, длина которого равна .

В этой связи значение  определится как

,                                                     (8)

где  – скорость движения бинарной композиции в смесителе-усреднителе.

Подставляя значение  в уравнение (8), имеем, что

.                           (9)

Для бинарной композиции имеем, что объёмная подача равна

.      (10)

Соответственно, по аналогии для массовой подачи, имеем:

.                 (11)

При этом затраты энергии составляют

,                                                 (12)

где  – коэффициент пропорциональности, зависящий от угла () наклона смесителя-усреднителя.

Экспериментальным путем получена математическая модель оценки усреднения влаги –

,                                                                                                    (13)

где:  – массовая доля необезжиренной соевой муки, равная 28,1 – 50%;

– влажность кормовых композиций, равная 31,9 – 40,2%;

– продолжительность усреднения влаги в композициях, равная ≥ 4,3 мин.

При данных значениях параметров показатель  составил 3,0-4,3 %.

С позиций диффузионного процесса получена кинетическая модель усреднения влаги в соево-пастовых композициях, учитывающая исходную концентрацию влаги в мучном соевом и пастовом компонентах, а также скорость ее перераспределения.

С учетом установленного аналитическим и экспериментальным путем значения времени усреднения влаги в принятых композициях, получены расчетные формулы для определения объемной и массовой подачи смесителя-усреднителя. Полученные данные необходимы при проектировании и конструировании технических средств данного назначения.

Список использованных источников

- Крохина В.А. Комбикорма, кормовые добавки и ЗЦМ. Справочник. – М.: Агропромиздат. – 1990. – 304 с.

- Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм.  – Л.: Колос. – 1978. – 560 с.

=================================================================

Цитирование:

Воякин С.Н., Доценко С.М., Школьников П.Н. Кинетика усреднения влаги в приложении к обоснованию пропускной способности смесителя – усреднителя // АгроЭкоИнфо. – 2017, №4. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/4/st_420.doc.