УДК 636.631

Обоснование параметров процесса дезинтеграции-гомогенизации тыквенно-зерновой композиции решеточно-ножевым аппаратом

Винокуров С.А., Доценко С.М., Бурмага А.В., Школьников П.Н.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Теоретическим и экспериментальным путем установлены зависимости, характеризующие процесс дезинтеграции-гомогенизации решеточно-ножевым аппаратом пресса предложенной конструкции. На основе полученных зависимостей определены оптимальные значения параметров, которые использованы при создании конструкции пресса для получения тыквенно-зернового гранулята для животных и птицы.

Ключевые слова: ПАРАМЕТРЫ, ПРОЦЕСС, ГОМОГЕНИЗАЦИЯ, ПРЕСС, АППАРАТ, ЗАВИСИМОСТЬ, МОДЕЛЬ

_____________________________________________________________

Введение

Полноценное кормление животных предусматривает выдачу многокомпонентных кормовых смесей в соответствии с их физиологическими потребностями. Наибольшее значение в питании животных имеют сахара, крахмал и витамины, связанные с регулированием обмена веществ в организме животных [1].

Важнейшими источниками сахаров и витаминов являются бахчевые культуры (плоды тыквы, арбуз кормовой, кабачки, патиссоны), а также капуста, так как обладают хорошими вкусовыми достоинствами, охотно поедаются животными, обладают диетическими свойствами и представляют собой особую кормовую ценность.

Проведенный анализ существующих технологических схем, принципов и условий работы технологических линий приготовления сочных кормов показывает, что, наряду с их низкой функциональной надежностью, обусловленной сложной структурой, высокой металлоемкостью и энергоемкостью, имеет место невозможность получения с их помощью кормовых смесей, содержащих углеводисто-витаминный компонент в виде тыквы и других бахчевых культур, а также крупнокочанной капусты в соответствующей зоотехническим требованиям физической форме и композициях, заданного состава и свойств. Плоды тыквы и других бахчевых культур, а также кочаны капусты, из-за своих больших размеров и специфической формы практически не могут быть подвергнуты механической обработке и раздаче с помощью серийно выпускаемых машин, а потому, как правило, скармливаются животным в неподготовленном виде и в малых объемах [2].

Все это в конечном итоге не обеспечивает высокой эффективности функционирования системы механизированного кормления животных.

В этой связи повышение эффективности функционирования процессов и средств механизации кормления животных кормовыми смесями с использованием углеводисто-витаминного компонента в виде тыквы и других бахчевых культур, а также капусты, в соответствующей зоотехническим требованиям физической форме является важной народно-хозяйственной проблемой, требующей своего решения.

Целью исследований является обоснование параметров процесса дезинтеграции-гомогенизации тыквенно-зерновой композиции решеточно-ножевым аппаратом инновационного пресса.

Задачи исследования:

– на основании теоретического анализа работы решеточно-ножевого аппарата предложенного пресса получить аналитические зависимости, характеризующие процесс дезинтеграции-гомогенизации тыквенно-зерновой композиции;

– экспериментально получить математическую модель, характеризующую дезинтеграционно-гомогенизирующий процесс, и на ее основе обосновать оптимальные значения параметров решеточно-ножевого аппарата пресса.

На основании анализа существующих конструкций прессов для получения гранул и брикетов [3, 4] предложен пресс винтового типа (рис. 1).

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема пресса

с решеточно-ножевым измельчающим аппаратом:

1 – бункер; 2 – винт; 3 – нож; 4 – решетка; 5 – формующая матрица

Для рассматриваемой системы разрушения сырья в бинарной тыквенно-зерновой композиции уравнение баланса имеет вид:

,	(1)

где:     – объем частиц исходной бинарной композиции в площади кольцевого сектора ножа;

– плотность композиционного продукта;

K – количество ножей измельчающего аппарата;

– коэффициент заполнения межперьевого пространства ножа;

– площадь решётки;

n – количество перьев ножей;

– степень измельчения на j-ой ступени дезинтеграции частиц композиции;

– объем частиц конечного размера, принимаемых за шар;

– плотность измельчённого продукта;

– площадь отверстий измельчающей решетки

Уравнение (1) перепишем с учетом рис. 2.

Рис. 2. Схема к обоснованию параметров измельчающего (дезинтегрирующе-гомогенизирующего) аппарата: 1 – решетка; 2 – нож; 3 – отверстия

При этом фигурами, представленными на рис. 2 а и б, являются кольцевые сектора различного объема, а на рис 2 в – сегмент.

Тогда, согласно рис. 2 а и б имеем, что

, 	(2)

а, согласно рис. 2 в:

,	(3)

где:     – угол, образующий сектор;

R – радиус решетки;

r – радиус ступицы ножа;

– толщина ножа;

l – дуга;

– хорда;

– стрелка (для нашего случая );

– конечный диаметральный размер частицы, принятой за шар;

Преобразование данных уравнений относительно соответствующих параметров дает следующие зависимости:

– для степени измельчения:

,    	(4)

,   	(5)

где   – величина, обратная степени уплотнения

– для конечного размера частицы:

,	(6)

,	(7)

Пропускная способность решёточно-ножевого аппарата дезинтегрирующего-гомогенизирующего блока пресса равна:

, 	(8)

где:  do – диаметр отверстия решетки, равный значению , определяемому по выражению (7) ;

zо – число отверстий в решетке;

hp – толщина решетки;

ρ – плотность продукта;

zн – число ножей в аппарате;

ωв – угловая скорость винта.

Расход мощности на гомогенизацию-дезинтеграцию продукта в решёточно-ножевом аппарате зависит от пропускной способности и определяется по формуле:

, 	(9)

где  – работа, затрачиваемая на осуществление процесса и определяемая по формуле Мельникова С.В. [3].

С учетом равенства (8) и формулы Мельникова С.В., для определения энергоемкости ДГБ имеем следующее уравнение:

, 	(10)

где    с1 = (10 – 15)·   и   с2 [3].

В уравнении (10) значение параметра λ определяется по формуле (5).

Экспериментальным путем получена математическая модель, характеризующая дезинтеграционно-гомогенизирующий процесс, осуществляемый прессом, на основе которой определены его оптимальные  параметры:

(11)

где      ωв – 9,5 с-1, d0 = 4,1 мм, kж – коэффициент «живого сечения» решетки, равный 3,5.

Заключение

Для предложенной схемы инновационного пресс-гранулятора получены аналитическим путем зависимости, характеризующие процесс дезинтеграции-гомогенизации тыквенно-зерновой смеси в бинарной композиции. Полученная математическая модель указанного процесса позволила установить взаимосвязь основных параметров, влияющих на эффективность приготовления гранул с усредненной влажностью компонентов, а также определить их оптимальные значения.

Полученные данные использованы при конструировании пресса для приготовления углеводно-витаминного гранулята для животных и птицы.

Список использованных источников

1. Комбикорма, кормовые добавки и ЗЦМ для животных: справочник / под. ред. В.А. Крохиной. – М.: ВО «Агропромиздат». – 1990. – 304 с.

2. Бурмага А.В., Доценко С.М. Совершенствование процессов и средств механизации кормления крупного рогатого скота полнорационными кормовыми смесями с использованием тыквы: монография. – Благовещенск: Изд-во ДальГАУ. – 2012. – 253 с.

3. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. – Л.: Колос. – 1978. – 560 с.

4. Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов. – М.: Агропромиздат. – 1987. – 303 с.

=================================================================

Цитирование:

Винокуров С.А., Доценко С.М., Бурмага А.В., Школьников П.Н. Обоснование параметров процесса дезинтеграции-гомогенизации тыквенно-зерновой композиции решеточно-ножевым аппаратом // АгроЭкоИнфо. – 2017, №4. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/4/st_444.doc.