УДК 636.631

Обоснование структурно-функциональной схемы и параметров пресса для получения гранулированно-брикетированных смесей для животных

Винокуров С.А., Доценко С.М., Бурмага А.В., Школьников П.Н.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Получены аналитические и экспериментальные зависимости по обоснованию схемы и процесса получения гранулированно-брикетированных смесей с помощью пресса как трехблочной системы. На основании полученных данных установлена возможность и целесообразность создания технических средств указанного назначения.

Ключевые слова: СХЕМА, ПРЕСС, ЗАВИСИМОСТИ, МОДЕЛЬ, СЫРЬЕ, ПРОДУКТ, ОДНОРОДНОСТЬ, ЭНЕРГОЕМКОСТЬ

_____________________________________________________________

Введение

Известно, что процесс приготовления и выдачи полнорационных кормовых смесей является сложной биотехнологической целенаправленной системой «человек→растение→корм→машина→животное→продукция». В центре этой системы стоит животное с его потребностями в питательных веществах для получения планируемой продуктивности, которые должны быть удовлетворены определенным набором кормов и кормовых добавок. При этом качество кормов характеризуется их энергетической ценностью, т.е. способностью кормового продукта накапливать в себе энергию, используемую на получение продукции. Дополнительное энергонасыщение кормового продукта осуществляется при его взаимодействии с рабочими органами машин, различного рода добавками и компонентами. Так, по данным Всероссийского научно-исследовательского института по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве (г. Тамбов), смешивание кормов с определенным содержанием клетчатки, концентрированных или углеводистых кормов с минеральными добавками ведет к повышению их питательности на 7,5-10 %.

Применяемые в настоящее время машины и оборудование, входящие в линию приготовления гранулированно-брикетированных кормовых смесей животным, не позволяют готовить их с однородностью и плотностью, соответствующими зоотехническим требованиям. Кроме того, из-за отсутствия специальных технических средств они не позволяют вводить в кормовые рационы тыкву в требуемых количествах в течение всего осенне-зимнего стойлового периода.

В этой связи обоснование процесса получения инновационных гранулированно-брикетированных смесей на основе тыквенно-зерновых композиций является актуальной народно-хозяйственной проблемой, требующей своего решения [1].

Целью исследований является разработка процесса получения гранулированно-брикетированных тыквенно-зерновых смесей животным с использованием инновационного пресса.

Задачи исследований:

– обосновать структурно-функциональную схему пресса;

– теоретическим анализом установить основные зависимости, характеризующие эффективность процесса получения гранулированно-брикетированных смесей животным;

– на основе полученных математических моделей обосновать оптимальные значения параметров пресса предложенной конструкции.

Проведенным анализом разрабатываемого процесса по существующим литературным источникам [2, 3] установлено, что основными критериями оптимизации данного процесса являются прочность гранулированно-брикетированного продукта – Пр, %, а также энергоемкость разрабатываемого технологического процесса – NЭ,

Экономическую эффективность от реализации мероприятий, обеспечивающих снижение крошимости гранул за счет повышения их прочности определили как

, 	(1)

где и – стоимость затрат энергии с учетом прочности гранулированно-брикетированных продуктов и производительности оборудования по базовому и предлагаемому вариантам, соответственно, кВт·ч·руб./кг· %.

Стоимость затрат энергии по базовому и предлагаемому вариантам определяется следующим равенством:

, 	(2)

где:     – энергоемкость процесса получения гранулята (брикетов), кВт·ч/кг· %;

– производительность процесса по базовому (предлагаемому) вариантам, кг/ч;

– прочность гранул (брикетов), %;

– цена электроэнергии, руб. /кВт ·ч.

Энергоемкость процесса получения гранул (брикетов)

, 	(3)

где  – затраты электроэнергии на процессы получения гранулированно-брикетированных продуктов.

На основании проведенного анализа, а также принятых допущений и поставленных для решения задач по механизированному кормлению животных гранулированно-брикетированными кормовыми смесями с использованием тыквенно-зерновых композиций, разработана структурная схема пресса (рис. 1).

Подача любого технического устройства, содержащего n  последовательно установленных и перерабатывающих сырье в соответствующий продукт элементов, определяется неравенством:

Q1 ≤ Q2 ≤ Qi ≤ Qn≤ Qгр,	(4)

где  Q1, Q2, Qi, Qn – подача соответствующего структурного элемента кормо-перерабатывающего устройства.

Для дезинтегрирующе-гомогенизирующего блока как базового (рис. 1) подача определяется неравенством:

QCПБ ≤ QДГБ ≤ QПФБ≤ Qгр,	(5)

где:     QCПБ – подача питателя-смесителя;

QДГБ – пропускная способность дезинтегрирующе-гомогенизирующего блока;

QПФБ – пропускная способность формующего сопла соответствующего диаметра и конфигурации.

Рис. 1. Структурно-функциональная схема пресса для получения

гранулированно-брикетированных смесей на основе корнеплодно-зерновых композиций

В общем случае имеем:

– для винтового питателя:

,	(6)

где      D и d – соответственно, диаметры винта и вала;

S – шаг винта;

n – частота вращения винта;

ρ – плотность продукта;

ψ – коэффициент заполнения винта.

Следует отметить, что произведение S·n по сути есть параметр, характеризующий скорость движения продукта в камере питателя вдоль его оси –  .

Длина питателя LП связана, по сути, со временем релаксации продукта в канале формующего сопла – tрел, входящего в состав пресса, и, следовательно, с длиной канала сопла , входящего в состав этого пресса:

, 	(7)

где     (υс – скорость перемещения продукта по каналу формующего сопла).

Осевую скорость перемещения продукта по каналу формующего сопла определим, используя следующий методологический подход:

1) примем, что продукт имеет массу q;

2) продукт движется по каналу прямолинейно, под действием осевой силы F0.

С учетом принятых допущений имеем, что расход мощности на подачу составляет:

,	(8)

где k – приведенный коэффициент сопротивления движению продукта по кожуху прессующего устройства k = 8 -10.

На основании экспериментальных данных получены математические модели, характеризующие процесс приготовления гранулированно-брикетированных смесей животным, которые в раскодированной форме имеют следующий вид:

,	(9)

,	(10)

где:    θ – однородность смеси в готовых гранулах и брикетах, %;

Э – энергоемкость процесса получения гранул (брикетов),

ωв – угловая скорость винта пресса, равная 9,5-9,9 с-1;

d0 – диаметр отверстий решетки решеточно-ножевого аппарата пресса, равный    4,0-4,5 мм;

kж – коэффициент «живого сечения» решетки, равный 3,5-4,1 мм.

При указанных значениях параметров однородность смеси в тыквенно-зерновой композиции и энергоемкость процесса, соответственно, составляют θ =96,2% и                  Э = 3,67  что характеризует предложенный пресс как эффективное техническое средство.

Заключение

Использованный в исследованиях методологический подход позволил получить данные, характеризующие пресс как трехблочную техническую систему, основными критериями оценки эффективности работы которой являются однородность тыквенно-зерновой смеси в получаемых гранулах, а также энергоемкость, определяемая аналитическим путем с помощью выражения (3).

Экспериментально установленные параметры инновационного пресса, а также полученные аналитическим путем данные, позволяют проектировать и конструировать прессы с решетчато-ножевым аппаратом и формующей матрицей для приготовления тыквенно-зерновых гранул в виде прямого кругового цилиндра и брикетов в форме полого цилиндра.

Список использованных источников

1. Насыпайко И.Г., Тишанинов Н.П., Волобоев А.Ф. и др. Методика оценки эффективности использования кормоцехов. – Тамбов: ВИИТиН. – 1985. – 55 с.

2. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. – Л.: Колос. – 1978. – 560 с.

3. Кукта Г.М. Машины и оборудование для приготовления кормов. – М.: Агропромиздат. – 1987. – 303 с.

=================================================================

Цитирование:

Винокуров С.А., Доценко С.М., Бурмага А.В., Школьников П.Н. Обоснование структурно-функциональной схемы и параметров пресса для получения гранулированно-брикетированных смесей животным // АгроЭкоИнфо. – 2017, №4. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/4/st_445.doc.