УДК 636.085

Обоснование процесса приготовления продуктов

на основе соево-зерновых композиций

Вараксин С.В., Доценко С.М., Крючкова Л.Г., Маркин Д.А.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Предложены обоснованные научно-технологические и методологические подходы к созданию подсистемы приготовления кормовых продуктов различной физической формы в рамках системы механизированного кормления животных и птицы на малых фермах. Определена совокупность факторов в их взаимной связи, характеризующих эффективность функционирования инновационных технических средств.

Ключевые слова: ТЕХНОЛОГИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ОПЕРАЦИИ, ПРОЦЕСС, СОЕВО-ЗЕРНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ, СХЕМА, ФАКТОРЫ, ЗАВИСИМОСТИ

_____________________________________________________________________

Введение

Известно, что полноценное кормление является одним из основных путей повышения продуктивности животных и птицы и, следовательно, снижения себестоимости её производства.

Анализ литературных данных и практика показывают, что в настоящее время содержание протеина в кормах составляет 19% от его потребности, в результате чего в кормовых рационах в среднем на одну кормовую единицу приходится не более 85-86 г переваримого протеина вместо 105-110 г по зоотехническим нормам. При таком дефиците белка недобор продукции составляет 30-35 %, а её себестоимость и расход кормов существенно возрастают. Попытка решения проблемы дефицита белка посредством использования синтетической мочевины не является физиологически оправданной ввиду наличия токсических свойств у такой добавки [1, 2].

В настоящее время богатым источником полноценного белка, эссенциальных жирных кислот, минеральных веществ и витаминов являются семена сои, производство которых в нашей стране и за рубежом с каждым годом увеличивается.

Однако, ввиду своих специфических особенностей, семена сои требуют обязательной тепловой обработки с целью инактивации антипитательных веществ [3].

Высокое содержание жира (до 22%) также не позволяет измельчать семена сои серийно выпускаемыми дробилками. При этом известные технологии и технические средства подготовки семян сои к скармливанию животным в виде термообработанной полно-жирной муки являются высокозатратными и при небольшом поголовье животных и птицы экономически себя не оправдывают. Существующие технологические и технические решения по приготовлению так называемого «соевого молока» производства КНР также не лишены недостатков и, в частности, не имеют законченных решений в отношении переработки нерастворимого соевого остатка – окары. В этой связи использование таких решений не является эффективным [3].

Повысить биологическую ценность рационов кормления сельскохозяйственных животных и птицы, а также их технико-экономическую эффективность, возможно на основе использования соево-зерновых композиций с последующим введением в их состав традиционного сырья.

Использование данного подхода позволяет получить сбалансированные корма в жидкой, пастообразной и гранулированной физической форме с наименьшими затратами труда и средств.

Анализом литературных источников установлено, что ранее данный подход к решению проблемы повышения эффективности приготовления кормов на основе использования белковых соевых  и зерновых углеводных ресурсов не применялся, а потому в настоящее время отсутствуют технологии и технические средства для этих целей, а также данные для их проектирования.

В этой связи решение обозначенных выше вопросов является важной народнохозяйственной проблемой.

Целью исследования является разработка технологических и методологических подходов к обоснованию инновационной технологии получения кормовых продуктов на основе соево-зерновых композиций.

Задачи исследований:

- на основе разработанной классификации основных операций технологического процесса приготовления кормовых продуктов различной физической формы обосновать его операторную схему по трансформации сырья в виде соево-зерновых композиций;

- на основании полученной операторной схемы разрабатываемой подсистемы обосновать потоковую модель процесса в виде потокового разветвляющего графа с соответствующими уравнениями материального баланса;

- предложить обобщённую структурную схему процесса как основы для выявления факторов, влияющих на эффективность функционирования разрабатываемой подсистемы приготовления кормовых продуктов в виде соево-зернового заменителя молочных кормов, высокобелковой витаминизированной пасты и белково-углеводного гранулята;

- установить зависимости в общем их виде, характеризующие разрабатываемые процессы и определяющие подходы к разработке соответствующих технических средств для реализации инновационной технологии.

Технологический процесс приготовления кормовых продуктов на основе или с использованием такой высокобелковой культуры как соя представляет сложную систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных операций, обладающих, в то же время, определенной автономностью. На рис. 1 представлена схема классификации основных операций технологического процесса приготовления кормовых продуктов жидкой, пастообразной и твердой физической формы с использованием сои, а также технических средств для его осуществления.

Согласно разработанной схеме, базовыми операциями данной технологии являются [4]:

– замачивание семенных композиций;

– экстракция (извлечение) белковых веществ из соево-зерновых композиций с помощью растворителя (воды) в процессе измельчения предварительно замоченных или пророщенных семян;

– фильтрация жидкой белковой дисперсной системы с одновременным отделением нерастворимого соевого-зернового остатка;

– обработка жидкой фазы коагулянтом с получением пастообразных продуктов и использование их в кормлении молодняка сельскохозяйственных животных и птицы;

– получение композиций на основе нерастворимого остатка и их использование при кормлении взрослых животных.

Рис. 1. Схема классификации основных операций приготовления кормовых продуктов

с использованием семян сои и технических средств для их реализации

Проведенным анализом установлено, что для решения вопроса эффективного использования соево-зерновых композиций отсутствуют научные данные, что, в определенной степени, затрудняет разработку, конструирование и проектирование технических средств, позволяющих механизировать процессы получения сбалансированных высокобелковых кормовых продуктов. В этой связи существует объективная необходимость теоретического обоснования параметров и режимов таких основных процессов как экстракция, разделение жидкой и твердой фаз белковой суспензии, отделение жидкой фазы нерастворимого соево-зернового остатка, коагуляция, отделение коагулята, смешивание, гомогенизация, формование и сушка получаемых гранул.

На основании разработанной классификации (рис. 1) обоснована операторная схема подсистемы приготовления кормовых продуктов на основе соево-зерновых композиций, которая позволяет наглядно показать совокупность последовательно выполняемых операций по всему процессу (рис. 2). В соответствии с операторной схемой, для обоснования пропускной способности подсистемы по ее составным элементам разработан потоковый материальный граф (рис. 3), а также система уравнений (1) к расчету материального баланса.

Рис. 2. Операторная схема подсистемы приготовления кормовых

продуктов на основе соево-зерновых композиций:

Т – твердая фракция; Ж – жидкая фракция; З – замачивание; Д – дозированная подача;

И – измельчение; Э – экстракция; Р – разделение; У – усреднение влаги; С – сушка;

К – коагуляция; С1 – смешивание; Н1 – нагрев, СЗЗМК – соево-зерновой заменитель молочных кормов

Проведенный анализ позволил разработать обобщенную структурную схему приготовления кормовых продуктов с использованием соево-зерновых композиций (рис. 4).

Рис. 3. Схема потокового материального графа к обоснованию массового

расхода по элементам подсистемы приготовления кормовых продуктов

на основе соево-зерновых композиций

Рис. 4. Обобщенная структурная схема процесса приготовления кормовых

продуктов с использованием соево-зерновых композиций

Рассматриваемый процесс приготовления кормовых продуктов на основе соево-зерновых композиций характеризуется, прежде всего, получением продуктов жидкой, пастообразной и гранулированной физической формы.

При этом на первом этапе семена сои и других зерновых культур замачиваются в воде в соотношении 1:3.

,                              (1)

где:    ,– естественная водопоглощающая способность семян сои и зерновых;

Q1 – подача соево-зерновой композиции повышенной влажности;

Q2 – подача НСЗО (твердой фракции);

Q3 – подача жидкой фракции;

Q4 – подача на коагуляцию;

Q5 – подача СЗЗМК;

Q6 – подача коагулята;

Q7 – подача по сыворотке витаминизированной;

Q8 – подача морковной и др.  пасты;

Q9 – подача муки из зерновых и соломенных компонентов;

Q10 – подача коагулянта;

Q11 – подача белково-углеводного гранулята.

В результате поглощения воды семенами они увеличиваются в объеме, и напряжение, необходимое для их разрушения истиранием, значительно снижается. Процесс водонасыщения семян характеризуется следующей зависимостью общего вида:

,                                                          (2)

где:      – продолжительность замачивания;

R3 – коэффициент водонасыщения, зависящий от физических и химических свойств семян.

Далее семенная композиция повышенной влажности подвергается измельчению путем истирания между абразивными рабочими органами в присутствии воды, в результате чего в воду из полученных частиц экстрагируются белковые вещества. При этом полученный поток соево-зерновой пульпы поступает на конический ротор разделяющей центрифуги, также являющейся элементом многофункциональной машины (МФМ).

Все три этих процесса выполняются в одной машине и характеризуются следующими зависимостями общего вида:

→ [opt];

→ max;

→ [opt];

→ min,

где:  λ – степень измельчения СЗК;

Мб – выход белковых веществ и получение частиц СЗК;

Nэ – энергоемкость процесса;

ηв– показатель разделения пульпы на ЖФ и ТФ;

W – влажность СЗК;

σρ – напряжение разрушения семян СЗК;

S– зазор между дисками;

ωg – угловая скорость абразивного диска (нижнего);

dr – эквивалентный диаметр частиц;

ηэ – гидромодуль;

t0– температура экстрагента;

α – угол наклона образующей стенки ротора центрифуги;

Lр – длина образующей ротора центрифуги.

Согласно принятой технологии, часть жидкой фракции направляется на коагуляцию в емкость, где нагревается до определенной температуры t0С, и в нее подается водный раствор 5% аскорбиновой или янтарной кислоты или же их композиции в соотношении 1:1.

Процесс коагуляции характеризуется следующей зависимостью общего вида

τк = ƒ (Rк; t0),                                                            (3)

где:  τк– продолжительность коагуляции;

Rк – коэффициент агломерации белковых веществ.

Полученные фракции (коагулят и сыворотка) направляются в фильтрующую центрифугу для отделения коагулята.

Данный процесс характеризуется следующей зависимостью общего вида:

ηв = ƒ(Qжф; Qтф) →1,                                                   (4)

где:  ηв – коэффициент влагоотделения;

Qжф; Qтф – производительность центрифуги по жидкой и твердой фракциям.

Сыворотка накапливается в емкости и используется в дальнейшем в качестве коагулянта, а коагулят направляется в смеситель – гомогенизатор, где смешивается с пастой из моркови, свеклы или тыквы, и т.д.

Данный процесс характеризуется следующей зависимостью в ее общем виде:

θ  = ƒ (ω; t; L; α; h; …) →100%,                                         (5)

где:  θ – однородность составапасты;

ω – угловая скорость винта;

L – длина винта;

α – угол наклона элемента щели в гомогенизирующей пластине;

h – размер щели.

В то же время нерастворимый соево-зерновой остаток (НСЗО) направляется в смеситель-гранулятор для получения влажных гранул определенного диаметра.

Данный процесс характеризуется следующей зависимостью в ее общем виде:

θу= ƒ (ω; t; L; ρ; С; …d0) →100%,                                          (6)

где:  θу – однородность распределения влаги в смешиваемых компонентах;

ω – угловая скорость винта;

t– шаг винта;

L – длина винта;

Ρср – плотность смеси компонентов;

С – соотношение компонентов;

d0– диаметр формующего отверстия.

Заключительным процессом получения гранул с влажностью Wгр = 10-12 % является процесс их сушки, который характеризуется следующей зависимостью в ее общем виде:

ƒ(Wн; τс; t0; dгр) →max,                                         (7)

где:    – прочность гранул;

Wн – начальная влажность гранул;

τс – продолжительность сушки гранул;

t0– температура сушки гранул;

dгр – диаметр гранул.

Заключение

Таким образом, проведённым анализом установлена необходимая совокупность операций и последовательность их выполнения для получения кормовых продуктов жидкой, пастообразной и гранулированной формы на основе соево-зерновых композиций. При этом установлена совокупность факторов, влияющих на качественные и энергетические показатели отдельных процессов, с целью последующего раскрытия установленных зависимостей с определением оптимальных значений параметров инновационной технологии и технических средств для её реализации.

Список использованных источников

- Комбикорма, кормовые добавки и ЗЦМ для животных. Состав и применение. Справочник / Под редакцией В.А. Крохиной. – М.: ВО «Агропромиздат». –1990. – 304 с.

- Миончинский П.Н., Кожарова Л.С. Производство комбикормов. – М.: ВО «Агропромиздат». – 1991. – 288 с.

- Вараксин С.В., Доценко С.М., Иванов С.А, Соболев Р.В. Механико-технологические основы повышения эффективности приготовления кормовых продуктов с использованием соево-зерновых композиций: монография. – Благовещенск: Изд-во ДальГАУ. – 2015. – 292 с.

- Патент РФ №2496328. Способ приготовления соево-белковых кормовых  продуктов / авторы: Вараксин С.В., С.М. Доценко. Опубл. в БИ №30 от 27.10.2013 г.

====================================================================

Цитирование:

Вараксин С.В., Доценко С.М., Крючкова Л.Г., Маркин Д.А. Обоснование процесса приготовления продуктов на основе соево-зерновых композиций // АгроЭкоИнфо. – 2018, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/2/st_219.doc.