УДК 629.1.02

Экспериментальные исследования эффективности конструкции

для межколесного перераспределения весовой нагрузки

Кузнецов Е.Е., Кривуца З.Ф., Шарвадзе Р.Л., Краснощекова Т.А.,

Перепёлкина Л.И., Кузнецова О.А., Авняв М.А.

Дальневосточный государственный аграрный университет

Аннотация

Безопасность движения автомобилей или специальной техники на базе колёсных шасси под воздействием прочных твёрдых предметов, подвергшихся внешним или внутренним  изменениям колёсного движителя в ходе выполнения транспортных задач, при отсутствии возможности проведения необходимого ремонта в относительно короткий период времени, в частности, в условиях низких температур окружающего воздуха или горных местностей, является важной технической задачей, требующей  математического обоснования и инженерных решений.

Проведённые исследования показывают, что добиться снижения временных потерь и повысить безопасность эксплуатации автомобиля при изменении перекатывающей способности колёсного движителя при его повреждении возможно за счёт перераспределения вертикальных нагрузок на движители одной несущей оси.

В статье предлагаются конструкции перспективных устройств, предназначенных для межколёсного перераспределения сцепного веса, и приводятся данные экспериментального исследования автомобиля с рамочным регулятором нагрузки на транспортных работах.

Ключевые слова: ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, КОЛЁСНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, НАГРУЗКА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

__________________________________________________________________________

От безопасности и эффективности эксплуатации транспортных средств зависят не только себестоимость единицы произведённой продукции, но и финансово-хозяйственная деятельность и экономическая долговечность предприятия [1, 2]. Использование колёсных энергетических средств в производстве показывает, что в процессе транспортировки грузов нередко возникают ситуации, когда транспортное средство вынужденно простаивает при выполнении операций или попадает в дорожно-транспортное происшествие вследствие потери перекатывающей способности колёсных движителей, происшедшей вследствие внешнего воздействия твёрдыми прочными предметами [8, 17].

Следовательно, возможность продолжения движения транспортного средства, геометрия или конструкция движителей которого подверглась внезапному изменению в движении, является немаловажной задачей повышения производительности, эффективности и безопасности эксплуатации колёсной техники [6, 19].

Анализ существующих конструкций подтверждает отсутствие встраиваемых в ходовую систему устройств, предназначенных для продолжения движения транспортного средства за счёт перераспределения весовой нагрузки между движителями. Поэтому в процессе решения поставленной задачи при проведении патентного поиска были предложены конструкции устройств [7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], чья установка в ходовую систему автомобиля поможет решить поставленную задачу.

Рассмотрим особенности конструкции и принцип работы следующих предлагаемых устройств:

1) межколёсный регулятор нагрузки автомобиля [10] (рис. 1, 2);

2) рамочный  регулятор  нагрузки [13] (рис. 3-5).

Рис. 1. Принципиальная схема межколёсного регулятора нагрузки автомобиля

Рис. 2. Установочная схема межколёсного  регулятора нагрузки автомобиля

Межколёсный регулятор нагрузки автомобиля содержит конструкцию 1, состоящую из фигурной П-образной тяги 2 с горизонтальными окончаниями 3, выполненной из пружинной стали, закрепленной с верхней частью чулка 4 моста 5 автомобиля 6 болтовыми стремянками 7 и опорного рычага 8 с шарниром 9,  проходящего через П-образную часть тяги 2 с горизонтальными окончаниями 3 и установленного в технологических отверстиях поперечной траверсы 10 рамы 11 автомобиля 6.

Устройство работает следующим образом:

При наезде на препятствие или проваливании ходовой части автомобиля в неровности грунта мост 5 автомобиля 6 производит вертикальное движение, глубина проваливания моста 5 ограничивается длиной опорного рычага 8, причём П-образная часть тяги 2 с горизонтальными окончаниями 3 упирается в шарнир 9 с возможностью горизонтального  смещения. При этом происходит перераспределение весовой нагрузки с вертикально движущейся части моста 5 через опорный рычаг 8 на поперечную траверсу 10 и раму 11 автомобиля 6, вызывая вертикальную реакцию устранения силового воздействия, что ведёт к выравниванию моста 5 автомобиля 6.

Рис. 3. Принципиальная схема рамочного регулятора нагрузки

Рамочный регулятор нагрузки выполнен в виде конструкции 1, состоящей из двух одинаковых реактивных штанг 2 и 3 с вилочными окончаниями 4, установленных вертикально в кронштейнах 5 на верхней части чулка моста 6 транспортного средства 7 и объединённых шарнирно с узлом коромысла 8, который фиксирован силовым шарниром 9 в опорном рычаге 10, смонтированном болтовым соединением в технологических отверстиях поперечной траверсы  рамы 11 колёсного транспортного средства 7.

Рис. 4. Принципиальная схема опорного рычага рамочного регулятора нагрузки

Рис. 5. Принципиальная схема рамочного регулятора нагрузки,

установленного в ходовой системе автомобиля

Устройство работает следующим образом:

При наезде на препятствие или проваливании движителя автомобиля в неровности грунта мост 6 транспортного средства 7 производит вертикальное движение вниз, глубина проваливания части моста 6 ограничивается длиной паза опорного рычага 10 и отклонением узла коромысла 8,  причём противоположная вертикально смещаемой часть моста 6 в этот момент производит вертикальное движение вверх. При этом происходит перераспределение весовой нагрузки с вертикально движущейся вниз части моста 6 через узел коромысла на опорный рычаг 10 и поперечную траверсу рамы 11 колёсного транспортного средства 7, вызывая реакцию устранения силового воздействия, что ведёт к выравниванию моста 6 транспортного средства 7.

При сравнении предлагаемых устройств по факторам наименьшей металлоёмкости, удобства в обслуживании и эксплуатации [3, 5] для изготовления пилотной установки была выбрана конструкция рамочного регулятора нагрузки, впоследствии применённая с целью экспериментального подтверждения эффективности предлагаемого решения и определения влияния перераспределения сцепного веса между движителями моста в реальных условиях эксплуатации. Полевые исследования проводились в виде сравнительных  испытаний. Полученные данные обрабатывались при помощи методов статистики и специальных математических программ на ЭВМ [3, 4]. При этом в качестве объектов исследования были выбраны следующие транспортные средства и встраиваемые конструкции:

1) автомобиль КамАЗ-4350  в серийном исполнении (рис. 6);

2) автомобиль КамАЗ-4350 с установленным устройством для межколёсного перераспределения веса – рамочным регулятором нагрузки (рис. 7);

3) устройство для межколёсного перераспределения веса – рамочный регулятор  нагрузки (рис. 8).

Рис. 6. Автомобиль КамАЗ-4350  в серийном исполнении

Рис. 7. Автомобиль КамАЗ-4350 с установленным устройством для межколёсного перераспределения веса – рамочным регулятором нагрузки

Рис. 8. Устройство для межколёсного перераспределения веса –

рамочный регулятор  нагрузки

В ходе эксперимента производились замеры следующих параметров и эксплуатационно-технологических показателей: производительность за 1 ч. эксплуатационного или сменного времени; качество выполнения рабочей операции; удельный расход топлива; количество обслуживающего персонала; длина плеча подвоза, время основной работы; затраты времени работы по элементам; размер перевезённого груза; общее количество израсходованного топлива; время на повороты; время на проведение технологического обслуживания; время на устранение технологических отказов; время на проведение периодического технического обслуживания; время на устранение технических отказов; часовая производительность агрегата [9, 18].

Экспериментальные исследования проведены в КФХ «Заречное» Благовещенского района Амурской области в условиях дорог 5 технической категории на транспортных  работах по доставке песчано-гравийной смеси, длина плеча подвоза составляла 5500 м.

Полученные результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Сравнительные хозяйственные испытания серийного автомобиля КамАЗ-4350 и экспериментального автомобиля КамАЗ-4350 с межколёсным регулятором на транспортных работах

| Показатели | КамАЗ-4350 |
| --- | --- |
|  | Серийный | Экспериментальный (с межколёсным регулятором) |
| Длина плеча подвоза, м | 5500 | 5500 |
| Длина поворотов, м | 165 | 165 |
| Количество поворотов, шт. | 11 | 11 |
| Время выполнения транспортной операции, мин. | 7,1 | 6,0 |
| Грузоподъемность теоретическая, т | 4 | 4 |
| Грузоподъемность фактическая, т | 3,7 | 3,7 |
| Скорость движения по прямой, м/с | 16,0 | 16,0 |
| Скорость движения на поворотах, м/с | 12,0 | 13,5 |
| Расход топлива, л/км | 0,29 | 0,25 |
| Производительность в час времени движения, т·км | 16,70 | 18,42 |
| Производительность в час чистого рабочего времени, т·км | 18,20 | 19,41 |
| Коэффициент использования времени движения | 0,93 | 0,94 |

Полученные результаты показывают (табл. 1), что использование экспериментального автомобиля КамАЗ-4350 с межколёсным регулятором позволило повысить производительность в час времени движения на 10,3%, в час чистого рабочего времени – на 6,6% по сравнению с серийным КамАЗ-4350. Экономия времени на плече подвоза 5500 метров составила 1,1 мин., дизельного топлива – 0,04 л/км, что в денежном эквиваленте составляет 180 руб. на 100 км. В перерасчёте на выполнение транспортной операции за одну рабочую смену – 20 мин (0,3 ч.), дизельного топлива – 8,9 л., в денежном эквиваленте – 420 руб./смена.

Экспериментальные образцы устройств перераспределения сцепного веса, установленные в ходовую систему транспортного средства, прошли производственные испытания и показали высокую эффективность в хозяйствах Амурской области: ООО «Диагностика», КФХ «Заречное». Экономический эффект от внедрения результатов исследований составил от 32016 до 64801 руб., в зависимости от марки используемого автомобиля и вида транспортных операций.

Список использованных источников

- Алдошин Н.В., Егоров Р.В. Оптимизация транспортных процессов. Учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО МГАУ. – 2011. – 40 с.

- Алдошин Н.В., Пехутов А.С. Повышение производительности при перевозке сельскохозяйственных грузов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. –2012, №4. – С. 26-27.

- Антонов Д.А. Теория устойчивости движения многоосных автомобилей. – М.: Машиностроение. – 1970. – 176 с.

- Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: учебник для ВТУЗов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука. – 1988. – 639 c.

- Гребнев В.П., Бочаров А.В. Эффективность корректирования вертикальных нагрузок на колеса тракторного транспортного агрегата // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 2001, № 7. – С. 5-7.

- Кривуца З.Ф. Повышение эффективности транспортно-технологического обеспечения АПК Амурской области : дис. д-ра техн. наук: 05.20.01. – Благовещенск. – 2015. – 362 с.

- Корректор межосевой нагрузки автомобильного прицепа / В.И.Худовец [ и др.] // Патент на  полезную модель  № 164095 Заявка № 2015155488/11 от  23.12.2015 Опубликовано 20.08.2016  Бюл. № 23

- Щитов С.В., Иванов С.А., Кузнецов Е.Е., Панова Е.С., Поликутина Е.С. Методологическое обоснование выбора конструкции устройств рацио-нального перераспределения сцепного веса // АгроЭкоИнфо. – 2016, №2. http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2016/2/st_209.doc.

- Кузнецов Е.Е. Пути повышения эффективности мобильных энергетических средств  и сельскохозяйственных агрегатов на полевых и транспортных работах : дис. д-ра техн. наук: 05.20.01. – Благовещенск. – 2017. – 312 с.

- Межколёсный регулятор нагрузки автомобиля / Т.В.Шарипова [и др.] // Патент на  полезную модель  № 164614 Заявка № 2016105934 от  19.02.2016 Опубликовано 10.09.2016  Бюл. № 25

- Межосевой регулятор веса /З.Ф.Кривуца [и др.] // Патент на  полезную модель  № 166919 Заявка № 2016120206 от  24.05.2016 Опубликовано 10.12.2016  Бюл. № 34

- Пассивный межколёсный регулятор веса /В.А.Сенников [и др.] // Патент на  полезную модель  № 166779 Заявка № 2016120547 от  25.05.2016 Опубликовано 10.12.2016  Бюл. № 34

- Рамочный регулятор нагрузки /Д.А.Петров [и др.] // Патент на  полезную модель  № 166665 Заявка № 2016130257 от  22.07.2016 Опубликовано 10.12.2016  Бюл. № 34

- Регулятор осевой стабилизации колёсного трактора /Ю.Н.Рубан [и др.] // Патент на  изобретение  № 2590786 Заявка № 2015113139/11 от  09.04.2015 Опубликовано 10.07.2016  Бюл. № 19

- Регулятор колебаний движителя моста колёсного транспортного средства /Е.С.Поликутина [и др.] // Патент на  изобретение  № 2598363 Заявка № 2015119310 от  21.05.2015 Опубликовано 20.09.2016  Бюл. № 26

- Стабилизатор нагрузки управляемого моста колёсного трактора /А.И.Гончарук [и др.] //  Патент на  изобретение  № 2590789 Заявка № 2015114193/11 от  16.04.2015 Опубликовано 10.07.2016  Бюл. № 19

- Щитов С.В. и др. Повышение тягово-сцепных свойств тракторно-транспортных агрегатов за счёт использования межколёсного регулятора // Дальневосточный аграрный вестник. – 2017, №1(41). – С. 96-103.

- Щитов С.В. Пути повышения агротехнической проходимости колёсных тракторов в технологии возделывания сельскохозяйственных культур Дальнего Востока: дис…д-ра техн. наук: 05.20.01. – Благовещенск. – 2009. – 325 с.

- Increasing the Efficiency of Transport and Technological Complexes Used in Crop Harvesting/ S. V. Shchitov, Z. F. Krivuca, Yu. B. Kurkov, A. V. Burmaga, E. E. Kuznetsov, O. P. Mitrokhina, E. V. Popova// Journal of Engineering and Applied Sciences, Year: 2018,Voiume:13, Issue:16.DOL:10.3923/jeasci.2018.6512.65. URL:  http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/jeasci/2018/6850-6854.pdf. Дата обращения : 5.11.2018 года

=================================================================

Цитирование:

Кузнецов Е.Е., Кривуца З.Ф., Шарвадзе Р.Л., Краснощекова Т.А., Перепёлкина Л.И., Кузнецова О.А., Авняв М.А. Экспериментальные исследования эффективности конструкции для межколесного перераспределения весовой нагрузки // АгроЭкоИнфо. – 2018, №4. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_462.doc.