УДК 664.72

Послеуборочная обработка зерна на территории Центральной Якутии

Кокиева Г.Е., Хамарова С.В., Герасимова Г.А.

Якутская государственная сельскохозяйственная академия

Аннотация

Одним из главных направлений повышения качественных показателей зерна и семян является совершенствование технологии их обработки путём использования приёмно-вентилирующих отделений для зернового вороха. Приведено краткое обоснование пути повышения эффективности функционирования процесса активного вентилирования, обеспечивающего сохранность материала при минимальных энергозатратах в условиях Центральной Якутии.

Ключевые слова:  СУШКА ЗЕРНА, УБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ, СЫРОЕ ЗЕРНО, ТЕМПЕРАТУРА, РАВНОМЕРНАЯ СУШКА, ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА, ЗЕРНОВЫЕ СУШИЛКИ, ЗЕРНОВАЯ КУЛЬТУРА, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, АКТИВНОЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ

_____________________________________________________________________

В современных условиях перед сельским хозяйством стоит задача обеспечения потребностей населения страны в продовольственном и фуражном зерне, увеличения среднегодового объёма валовой продукции. Это возможно за счёт использования интенсивных факторов развития сельскохозяйственного производства, широкого внедрения новейших достижений науки и техники. Система ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) на период 2016-2020 годы будет основой для формирования в республике перспективных планов развития сельскохозяйственных организаций различных форм хозяйствования и собственности, будет предусматривать перевод  сельскохозяйственного производства на инновационный путь с использованием достижений науки и передового опыта. Потребность животноводства в кормах диктует необходимость поиска новых средств для улучшения кормовой базы. Уровень потерь зерна во многом зависит от совершенства технологии и технических средств для уборки и послеуборочной обработки урожая [1-3]. Актуальной проблемой является эффективное использование в технологических процессах альтернативных источников энергии. Так как одним из наиболее энергоемких процессов в зернопроизводстве является сушка зерна, разработка и внедрение энергосберегающих технологий доведения его до кондиционного состояния является важнейшей современной задачей. Сушка зерна необходима в случае его значительной сырости в период уборочных работ и для защиты от насекомых-вредителей. В первую очередь, сушке с повышенной температурой подвергается самое сырое зерно. В случае с пшеничным зерном первыми сушке подвергаются самые ценные сорта, затем – твердые. Процесс сушки зерна требует обязательного соблюдения предусмотренных технологий. Если сушка проходит в зерновых сушилках прямоточного действия, ответственно нужно подойти к образованию партий из предварительно очищенных зерен одинаковой влажности. В свою очередь, пересушивание зерновых культур ведёт к измельчению зёрен и увеличивает расход горючего. Существуют нормативы длительности сушки для зерновых культур [2, 3]. Сельскохозяйственные предприятия  ежегодно в максимально короткие сроки убирают большое количество зерна различных культур и должны обеспечить его обработку и сохранность с возможно меньшими потерями. Обеспечение сохранности зерна и семян является одной из важнейших государственных задач. Для её успешного решения сельскохозяйственные предприятия, наряду с очисткой и сушкой, широко используют активное вентилирование.

Охлаждение зерна после сушки до оптимальной температуры способствует длительному надёжному хранению. Каждая отдельная зерновая культура нуждается при сушке в собственном температурном режиме. Зерна пшеницы сушат при сменяющихся температурах, уделяя особое внимание качественным характеристикам клейковины. Слабая клейковина требует горячей сушки, прочная – умеренной. Разнотемпературный режим способствует надежному сохранению зерна и повышению его качественных характеристик. В частности, высокая температура клейковину укрепляет, умеренная – ведет к стагнации.

Послеуборочная обработка зерна направлена на приведение убранной с полей зерновой массы в стойкое для хранения состояние (влажность зерна ниже критического уровня) и подготовку его для последующей переработки. Она включает в себя следующие основные мероприятия: приёмку и формирование партий зерна, очистку от примесей, сушку, сортирование, активное вентилирование. Все эти операции должны выполняться при возможно минимальных затратах средств и труда и в кратчайшие сроки с обеспечением сохранности зерна. Своевременная и качественная послеуборочная обработка зерна позволяет максимально сократить потери урожая, повысить качество зерна и семенного материала, а также обеспечить его длительное и безопасное хранение без дополнительных затрат. Сушка зерна осуществляется в зерновых сушилках разного типа:

- колонковых;

- бункерных.

В настоящее время зернопроизводящие хозяйства в недостаточной мере обеспечены комплексными техническими средствами для послеуборочной обработки и хранения семян и зерна. Слабая оснащенность хозяйств высокопродуктивными и производительными машинами послеуборочной обработки и средствами временной консервации (хранения) свежеубранного зернового вороха снижает темпы уборки, растягивает её сроки и увеличивает биологические потери урожая. На рис. 1 приведена схема работы зерносушилки. В устройстве транспортирующий канал снабжен продольной перегородкой, представляющей собой полую трубу с перфорированными отверстиями, разделяющей его на две камеры: вентилирования и транспортирования, при этом первая камера подключена к боковому воздухонагревающему каналу, а вторая – к другому боковому и основному воздухораспределительному каналам; в нижней части продольной перегородки выполнены перепускные отверстия, оснащенные клапанами. Кроме того, решета вентилирования представляют собой перфорированную поверхность. Технический результат заключается в облегчении выполнения процессов одновременного вентилирования и транспортирования.

На рис. 2 и 3 показаны перфорированная решетка и сечение А-А.

Рис. 1. Схема работы зерносушилки

Рис. 2. Перфорированная решетка

Рис. 3. Сечение А-А

В последние годы возник разрыв между количеством зерна, поступающего на ток, и производительностью поточных линий для обработки зерна: последние выработали свой ресурс, а состояние ремонтной службы в хозяйствах не позволяет восстановить их паспортную производительность. Решить эту проблему можно за счет оснащения хозяйств современными поточными линиями и частично – за счет модернизации существующих комплексов и агрегатов [4, 5].

В связи с началом уборочной кампании проблема сохранности зерновой продукции приобретает особую остроту. Поэтому в увеличении производства зерна на территории Якутии важную роль может сыграть снижение его потерь при уборке и послеуборочной обработке урожая. Такой тщательный подход уменьшит время рабочего цикла с сохранением равномерной сушки, сэкономит ГСМ, обеспечит подходящий температурный режим, зависящий от характеристик зерновой культуры.

Список использованных источников:

1. Кокиева Г.Е., Павлова А.И., Аммосов И.Н., Соколов Д.А., Сидоров Г.Н., Слепцов М.Р., Корякин А.А., Васильев А.Г. Процесс аэрирования в аэраторе колонкового типа // Научно-технический вестник Поволжья. – 2019, № 3. – С. 25-27.

2. Кожуховский И.Е. Зерноочистительные машины: конструирование, расчет и проектирование. – М.: Машиностроение. – 1985. – 169 с.

3. Кожуховский И.Е. Исследование плоских решет при больших загрузках // Тр.ВИМ. – М. – 1960, т. 28. – С. 40-50.

4. Аниокин В.И., Рыбарук В.А. Теория и технология сушки и временной консервации зерна активным вентилированием. – М.: Колос. – 1972. – 200 с.

5. Кожуховский И.Е., Павловский Г.Т. Механизация очистки и сушки зерна. – М.: Колос. – 1968. – 440 с.

=================================================================

Цитирование:

Кокиева Г.Е., Хамарова С.П., Герасимова Г.А. Послеуборочная обработка зерна на территории Центральной Якутии // АгроЭкоИнфо. – 2019, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/2/st_239.doc.