УДК 631.3 (075.5)

Моделирование процесса работы агрегата для обработки междурядий

и приствольных полос плодовых насаждений

Хажметова А.Л., Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Фиапшев А.Г.

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова

Аннотация

В статье предлагается решение проблемы ускоренного создания гумусового слоя в приствольных полосах, улучшения водного и пищевого режимов плодовых насаждений на склоновых землях. Проведенный анализ систем содержания почвы в садах показал, что наиболее рациональным является дерново-перегнойная система, предусматривающая скашивание растительности с оставлением ее на поверхности почвы в виде мульчи. Однако существующие технические средства не обеспечивают качественное  измельчение растительности, не способны транспортировать измельченную травяную массу в приствольные полосы плодовых деревьев. В связи с этим предложена конструкция агрегата для обработки междурядий и приствольных полос плодовых насаждений, обеспечивающая выполнение указанных процессов. В результате проведенных теоретических исследований установлены рациональные значения основных параметров предлагаемого агрегата.

## Ключевые слова: ПОЧВЫ, САДОВОДСТВО, ПЛОДОРОДИЕ, УРОЖАЙНОСТЬ, СТРУКТУРА, ОБРАБОТКА, КОМБИНИРОВАННЫЕ АГРЕГАТЫ, РОТАЦИОННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

________________________________________________________________________

В настоящее время производством плодов на склоновых землях занимаются как крупные корпорации, так и средний и малый бизнес. Одной из проблем, с которыми сталкиваются производители плодов, – это нехватка техники по уходу за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений. Большинство садоводческих хозяйств располагают, в основном, отечественной техникой для обработки почвы, состоящей из старых, малопроизводительных однооперационных машин, отсутствуют фрезерные агрегаты для приствольной культивации почвы.

В то же время остро стоят вопросы минимизации обработки почвы, ускоренного создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых деревьев, защиты склонов от эрозии и воспроизводства почвенного плодородия.

В связи с изложенным, усовершенствование технологии и разработка новой конструкции агрегата, обеспечивающего выполнение нескольких взаимосвязанных технологических операций для ухода за междурядьями и приствольными полосами плодовых насаждений, сохранение и повышение плодородия почв на склоновых землях являются актуальной задачей в условиях горного  и предгорного садоводства Центральной части Северного Кавказа.

С этой целью разработан агрегат для обработки приствольных полос и междурядий плодовых насаждений (рис. 1) [1-9], который состоит из рамы, выполненной из двух продольно расположенных на расстоянии 80 см друг от друга параллельных несущих балок 1, к задней части которых приварена поперечная балка 2 и параллельно ей на расстоянии 80 см перпендикулярно к несущим балкам 1 приварены поперечные балки 3, 4 и 5. Продольные 1 и поперечные 2, 3, 4 и 5 балки изготовлены из металлических труб с квадратным сечением 80х80 мм. Концы поперечных балок 2, 3 и 5 приварены к стоякам 6, которые жестко прикреплены к лыжам 7. Верхние части концов поперечных балок  2, 3, 5 и боковые стороны стояков 6 жестко соединены между собой металлическим кожухом. Между поперечными балками 2, 3 и 5 параллельно несущей балке 1 жестко установлены две пары перемычек 8 и 9, 10 и 11, расположенные на расстоянии 11 см друг от друга. Рама снабжена навесным устройством 12.

Рис. 1. Конструктивно-технологическая схема агрегата для обработки

приствольных полос и междурядий плодовых насаждений

Механизм привода рабочих органов – редуктор 13, жестко прикрепленный в передней части рамы между продольными балками 1 и обеспечивающий частоту вращения выходного вала, равную 2100 мин-1. На выходном вале редуктора 13 последовательно установлены ведущий шкив 14 и ведущая звездочка 15, которые посредством клиноременных 16 и цепных 17 передач связаны с ведомыми шкивами 18 привода рабочих органов 19, 20, 21 и ведомой звездочкой 22 привода рыхлителя активного действия, а входной вал 23 редуктора 13 соединен с ВОМ трактора посредством карданного вала. Привод установки снабжен механизмами натяжения ремней 24 и цепи 25. Агрегат включает в себя три секции рабочих органов. Две боковые секции 19 и 20 жестко установлены между перемычками 8 и 9, 10 и 11, соответственно, а центральная секция 21 жестко прикреплена к одной из продольных балок 1. Оси вращения боковых секций 19, 20 смещены в горизонтальной плоскости относительно оси вращения центральной секции 21 на  31 см.

Каждая секция рабочих органов 19, 20 и 21 (рис. 2) выполнена в виде металлического цилиндра 26, внутри которого на подшипниках качения 27 установлен вертикальный вал 28 с возможностью вращения в вертикальной плоскости. В верхней его части жестко прикреплен ведомый шкив 18, а в нижней жестко установлен измельчитель 29 с ножами 30 с возможностью вращения в горизонтальной плоскости с окружной скоростью 80…95 м/с. Измельчитель 29 изготовлен из металлического полотна длиной 62 см, толщиной 0,08 см, имеющего форму усеченного ромба, по краям которого жестко прикреплены ножи 30.

Рыхлитель активного действия (рис. 3) выполнен в виде вертикального вала 31, в нижней части которого жестко прикреплена фреза 32, выполненная в виде плоского П-образного ножа, а в верхней части жестко установлена ведомая звездочка 22. Вертикальный вал 31 установлен в подшипниковых опорах  33 с возможностью вращения против часовой стрелки с частотой 400 мин-1, причем корпуса подшипниковых опор 33 прикреплены к кронштейну 34, который  жестко прикреплен к поперечной балке 3 посредством  крепежных деталей 35.

Агрегат работает следующим образом. Заехав в междурядье сада, механизатор постепенно опускает установку на поверхность почвы и включает ВОМ трактора,  вследствие чего крутящий момент от ведущей звездочки 14 редуктора 13 через цепную передачу 17 передается на ведомую звездочку 18. Рыхлитель 32, вращаясь с частотой 400 мин-1, заглубляется на заданную глубину рыхления приствольной полосы плодовых деревьев.

| Рис. 2. Общий вид рабочего органа измельчителя | Рис. 3. Общий вид рыхлителя активного действия |
| --- | --- |

Включив рабочую передачу трактора, механизатор начинает процесс скашивания травяной растительности в междурядьях сада и рыхления приствольной полосы. Крутящий момент от ведущего шкива 14 редуктора 13 посредством клиноременных передач 16 передается к ведомым шкивам 18 привода рабочих органов 19, 20 и 21, и жестко связанные с ними измельчители 29 с ножами 30, вращаясь в горизонтальной плоскости, скашивают и измельчают травяную растительность в мульчматериал. При вращении измельчителей 29 с ножами 30 создается вентиляционный поток, под действием которого, а также  центробежных сил, мульчматериал  подается в сторону приствольной полосы и, отражаясь от боковых кожухов, покрывает разрыхленный участок приствольной полосы плодовых деревьев.

Процесс смешивания мульчматериала с почвой начинается со второго цикла и осуществляется аналогично. Перемешивание мульчматериала с почвой осущестляется в разрыхленных приствольных полосах глубиной до 10…15 см и шириной 18 см. Перемешанный с почвой мелкоизмельченный мульчматериал подвергается гумификации ускоренно, поскольку она осуществляется в анаэробных условиях. Кроме этого, разрыхленные участки приствольных полос деревьев лучше впитывают и аккумулируют выпадающие атмосферные осадки, а мульчматериал, покрывая поверхность почвы, угнетает жизнедеятельность сорняков и предохраняет поверхность разрыхленной приствольной полосы от испарения влаги.

Таким образом, осуществляется конвейерно-технологический процесс: с одной стороны, – мульчирование, с другой, – ускоренная гумификация приствольных полос плодовых деревьев, при этом улучшается водный и пищевой режим плодовых деревьев, создаются благоприятные условия для развития микробиологических процессов в почве, повышающие ее плодородие.

Интенсивность деформации и рыхления почвы рабочим органом, в основном, зависит от его геометрической формы и в большей степени определяется видом траектории движения ножей.

Нож рыхлителя, двигаясь прямолинейно и равномерно вместе с агрегатом со скоростью  и равномерно вращаясь с угловой скоростью  (рис. 4), описывает траекторию в виде циклоиды.

Рис. 4. Схема технологического процесса работы рыхлителя активного действия

Уравнения движения наиболее удаленной от оси вращения рыхлителя точки ножа в параметрической форме имеют вид:

|  | (1) |
| --- | --- |

где:  – время, с;  – радиус ножа, м; – угловая скорость вращения рабочего органа,   с-1.

После несложных преобразований из (1) получим:

|  | (2) |
| --- | --- |

Подставив значение времени из выражения (3) в уравнение (1) для , получим:

|  | (3) |
| --- | --- |

Конкретный вид циклоиды во многом определяется величиной отношения окружной скорости к поступательной скорости машины . Это соотношение получило название кинематического показателя:

|  | (4) |
| --- | --- |

где – окружная скорость вращения фрезы вокруг вертикальной оси, м/с.

Как правило, в ротационных почвообрабатывающих машинах , поэтому абсолютная траектория движения их рабочих органов представляет удлиненную циклоиду (рис. 5).

Рис. 5. Схема к определению кинематических показателей фрезерного рабочего органа

Для определения скорости резания и абсолютной скорости движения рабочего органа продифференцируем уравнения (1) по времени и получим проекции скорости ножа на координатные оси:

|  | (5) |
| --- | --- |

Тогда величина абсолютной скорости ножа, с учетом выражения (5), составит:

|  | (6) |
| --- | --- |

Анализ выражения (6) показывает, что величина скорости резания и ее направление зависят от угла поворота фрезерного рабочего органа и показателя кинематического режима .

Окружная скорость может быть рассчитана по выражению:

|  | (7) |
| --- | --- |

где: – предел прочности комков почвы, Па; – момент инерции ротора относительно оси вращения, кг м2; – масса комков почвы, кг; – модуль упругости комков почвы, Па; – коэффициент восстановления комков почвы; – плотность комков почвы, кг/м3.

Расчеты, проведенные по выражению (7), показали, что для обеспечения качественного рыхления почвы окружная скорость рыхлителя должна быть не менее 4,77 м/с, частота его вращения – 387 об./мин.

Одним из основных параметров ротационных рабочих органов,  определяющих качество крошения почвы и энергоемкость ее обработки, является подача на нож. Ее можно определить по выражению:

|  | (8) |
| --- | --- |

где – количество ножей, шт.

Из анализа выражения (8) следует, что подача на нож зависит от радиуса ротора, числа ножей на нем и кинематического режима его работы.

Угол установки ножа может быть рассчитан по выражению:

|  | (9) |
| --- | --- |

где – ширина ножа, м.

При =2 шт., =2,96, =0,04 м, =0,1175 м по выражению (9) получим, что =600.

При работе измельчителя дальность полета мульчитравяной растительности будет зависеть от начальной скорости полета, определяемой скоростью воздушного потока, высоты расположения ротационного диска над почвой и силы сопротивления воздуха.

Величина сопротивления воздуха рассчитывается по выражению:

| , | (10) |
| --- | --- |

где:  – коэффициент сопротивления;  – удельный вес воздуха;  – миделево сечение;  – скорость частицы мульчитравяной растительности;  – коэффициент парусности.

Из дифференциальных уравнений полета семян можно записать (рис. 6):

| , | (11) |
| --- | --- |
| , | (12) |

Рис. 6. Схема для расчета дальности полета мульчитравяной растительности

Так как  то можно записать:

| или . | (13) |
| --- | --- |

Решая данное уравнение, получим:

| . | (14) |
| --- | --- |

Постоянную интегрирования С найдем из начальных условий: при . Тогда:

|  | (15) |
| --- | --- |

Далее:

|  | (16) |
| --- | --- |

Произведя интегрирование, получим:

|  | (17) |
| --- | --- |

Для определения величины  воспользуемся дифференциальным уравнением  Для упрощения задачи, вследствие малой скорости частицы вдоль оси y, можно пренебречь сопротивлением воздуха.

Тогда:

| , | (18) |
| --- | --- |

откуда:

| , | (19) |
| --- | --- |

где – высота расположения диска над почвой, м.

Подставляя найденное значение времени в уравнение пути, получим:

|  | (20) |
| --- | --- |

Данное уравнение позволяет определить максимальную дальность полета мульчитравяной растительности при заданном значении  или при заданном и необходимую начальную скорость полета.

Таким образом, в результате моделирования процесса работы агрегата для обработки междурядий и приствольных полос плодовых насаждений установлены рациональные конструктивно-технологические параметры фрезерного рабочего органа, обеспечивающие максимальную степень крошения почвы (скорость передвижения – 1,5…2,0 км/ч; угловая скорость вращения фрезы – 35…45 с-1; угол установки ножей – 60…65 0), и измельчителя, обеспечивающие максимальную равномерность распределения мульчирующего слоя на поверхности почвы (скорость передвижения – 1,5…2,0 км/ч;  угловая скорость вращения ротора – 195…205 с-1; высота планки на роторе – 40…45 мм).

Список использованных источников

1. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Кудаев Р.Х., Хажметова А.Л. и др. Научно-методические рекомендации по разработке мероприятий, обеспечивающих повышение плодородия почв в условиях склоновых эродированных черноземных почв Юга России. – Нальчик: КБГАУ. – 2017. – 116 с.

2. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Кудаев Р.Х., Хажметова А.Л. и др. Инновационные технологические и технические решения по повышению плодородия почв в условиях склоновых эродированных черноземных почв Юга России. – Нальчик: КБГАУ. – 2018. – 264 с.

3. Пат. 178374 Российская Федерация, МПК7 А02D34/84, А02В39/16. Установка для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений на террасах и галечниковых землях / А.К. Апажев, В.Н. Бербеков, Ю.А. Шекихачев, Л.М. Хажметов, А.Л. Хажметова, И.О. Темиржанов, Х.И. Кучмезов / Заявитель и патентообладатель Кабардино–Балкарский гос. агр. унив.– №2017138883,; заявл. 08.11.17; опубл. 02.04.18, Бюл. № 10. – 8 с. : ил.

4. Хажметова А.Л., Шекихачев Ю.А. Инновационная биотехнология и техническое средство для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений / Материалы VII Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективные инновационные проекты молодых ученых. – Нальчик. – 2017. – С. 155-159.

5. Хажметова А.Л. Инновационная технология и техническое средство для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений на склоновых и галечниковых землях / Тр. Всероссийского совета молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений «Актуальные проблемы и развития АПК». – М.: ФГБНУ «Росинформагротех». – 2018. – С. 114-119.

6. Хажметова А.Л., Шекихачев Ю.А. Установка для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений в садах на террасах / В сборнике: Мировые научно-технологические тенденции социально-экономического развития АПК и сельских территорий. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы. – 2018. – С. 278-282.

7. Шекихачев Ю.А., Полищук Е.А., Хажметова А.Л. Установка для обработки приствольных полос / Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК: Сборник научных статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции в рамках XIX Международной агропромышленной выставки «Агроуниверсал-2017» (5-7 апреля 2017 г.). – Ставрополь: АГРУС. – 2017. – С. 79-82.

8. Шекихачев Ю.А., Сасиков А.С., Хажметова А.Л. К вопросу создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений / Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции «Научные исследования XXI века: теория и практика». – Прага: Vydavatel «Osvícení». – 2018. – С. 143-146.

9. Шекихачев Ю.А., Хажметова А.Л., Шекихачев А.А. Обоснование конструктивно-технологической схемы технического средства для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений / В сборнике: Инженерное обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса России. Сборник научных трудов VII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения Х.Г. Урусмамбетова. – 2018. – С. 249-251.

=================================================================

Цитирование:

Хажметова А.Л., Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Фиапшев А.Г. Моделирование процесса работы агрегата для обработки междурядий и приствольных полос плодовых насаждений // АгроЭкоИнфо. – 2019, №2. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/2/st_244.doc.