УДК 631.3

Оптимизация параметров и режимов работы фрезерного рабочего органа агрегата для обработки междурядий и приствольных полос плодовых насаждений

Хажметова А.Л., Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Фиапшев А.Г.

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова

Аннотация

В статье приведены результаты экспериментальных исследований процесса работы агрегата для обработки междурядий и приствольных полос плодовых насаждений. Получены математические модели, описывающие взаимосвязь между основными конструктивными, режимными параметрами агрегата и физико-механическими характеристиками почвы, оказывающими наибольшее влияние на критерий оптимизации – качество крошения почвы. На основании проведенного многофакторного эксперимента установлены значения скорости передвижения агрегата, угловой скорости вращения фрезы и угла установки ножей, при которых обеспечивается максимальное качество крошения почвы.

## Ключевые слова: ПОЧВА, СВОЙСТВА, АГРЕГАТ, ОБРАБОТКА, КРОШЕНИЕ, ПЛОДОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ

________________________________________________________________________

Механизированные технологии равнинного садоводства малоэффективны в специфических условиях горного и предгорного земледелия, где главным лимитирующим фактором является почвенное плодородие.

В то же время остро стоит вопрос ускоренного создания гумусового слоя в приствольных полосах, улучшения водного и пищевого режимов плодовых насаждений на склоновых землях.

Проведенный анализ системы содержания почвы в садах показал, что наиболее рациональным является дерново-перегнойная система, предусматривающая скашивание растительности с оставлением ее на поверхности почвы в виде мульчи.

Однако серийно выпускаемые промышленностью косилки-измельчители имеют относительно низкую частоту вращения ротационного рабочего органа (540…840 мин-1), не обеспечивают качественное измельчение травяной растительности, неспособны транспортировать измельченную травяную массу в приствольные полосы плодовых деревьев [1].

Для ускоренного создания гумусового слоя в приствольных полосах молодых деревьев в садах на террасах и галечниковых землях необходимо разработать установку, состоящую из косилки-измельчителя и рыхлителя активного действия, позволяющую качественно выполнять несколько взаимосвязанных технологических операций: обеспечивать качественный срез, измельчение травяной растительности в междурядьях, укладку и смешивание мульчматериала с почвой в приствольных полосах при одновременном покрытии ряда плодовых деревьев мульчматериалом.

Для решения данной проблемы предлагается агрегат для обработки междурядий и приствольных полос плодовых насаждений [2-6], который осуществляет конвейерно-технологический процесс: с одной стороны – мульчирование, с другой – ускоренная гумификация приствольных полос молодых деревьев. При этом улучшается водный и пищевой режим деревьев, создаются благоприятные условия для развития микробиологических процессов в почве, повышающих их плодородие.

На основании проведенного анализа технологического процесса обработки междурядий и приствольных полос плодовых насаждений и результатов теоретических исследований [2-6] установлено, что определяющей характеристикой процесса работы фрезерного рабочего органа агрегата является качество крошения почвы. С учетом этого, указанный параметр принят нами в качестве критерия оптимизации. Установлено, что наибольшее влияние на данный критерий оказывают следующие параметры и режимы работы фрезерного рабочего органа: скорость передвижения агрегата ; угловая скорость вращения фрезы ; угол установки ножей  (табл. 1).

Для установления оптимальных конструктивных параметров и режимов работы фрезерного рабочего органа агрегата, обеспечивающих максимальное качество крошения почвы, проведен многофакторный эксперимент. Учитывая трудоемкость опытов, эксперименты были проведены с использованием трехуровневого плана Бокса-Бенкина как наиболее экономичного. Он предполагает определенную выборку из полного факторного эксперимента типа , где  − количество факторов, а 3 – количество уровней варьирования каждой переменной (+1, 0, −1). Планирование экспериментов проводили с учетом надежности результатов опыта, равной 0,95, допустимой ошибки, равной , и количества повторностей опытов, равного 3.

Таблица 1. Факторы и уровни их варьирования

| Шаг и уровни варьирования факторов | Кодированное (безразмерное) значение факторов | Натуральное значение факторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | (, км/ч) | (, с-1) | (, град) |
| Шаг | - | 0,5 | 15 | 10 |
| Верхний | +1 | 2,5 | 55 | 70 |
| Нулевой | 0 | 2 | 40 | 60 |
| Нижний | -1 | 1,5 | 25 | 50 |

После проведения всех опытов по рандомизированной схеме получена таблица 2, в которой имеются все данные для статистического анализа результатов экспериментальных исследований.

Таблица 2. Результаты реализации матрицы планирования (критерий оптимизации – качество крошения почвы, %)

| i | Фактор | Отклик |
| --- | --- | --- |
|  | X1 | X2 | X3 | У1 | У2 | У3 | Уср |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 78,2 | 73,3 | 76,8 | 76,1 |
| 2 | 1 | -1 | 0 | 73,9 | 75,2 | 74,2 | 74,43 |
| 3 | -1 | 1 | 0 | 78,8 | 81,7 | 77,2 | 79,23 |
| 4 | -1 | -1 | 0 | 80,4 | 80,4 | 79,1 | 79,97 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 90,8 | 89,5 | 92,1 | 90,8 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 75,2 | 77,8 | 76,5 | 76,5 |
| 7 | 1 | 0 | -1 | 68,7 | 64,8 | 66,1 | 66,53 |
| 8 | -1 | 0 | 1 | 84,3 | 83 | 84 | 83,77 |
| 9 | -1 | 0 | -1 | 70,2 | 73,2 | 71,2 | 71,53 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 90,8 | 92,8 | 92,1 | 91,9 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 84,6 | 81,7 | 83 | 83,1 |
| 12 | 0 | 1 | -1 | 73,9 | 72,6 | 73,9 | 73,47 |
| 13 | 0 | -1 | 1 | 84,3 | 81,7 | 83 | 83 |
| 14 | 0 | -1 | -1 | 72,6 | 71,3 | 71,3 | 71,73 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 90,4 | 91,2 | 90,5 | 90,7 |

В результате проверки значимости коэффициентов регрессии по критерию Стьюдента установлено, что все коэффициенты, за исключением  , значимы.

На основании полученных данных для оценки влияния варьирующих факторов на критерий оптимизации (качество крошения почвы) было составлено уравнение регрессии, имеющее вид:

|  | (1) |
| --- | --- |

В результате проверки адекватности уравнения по критерию Фишера установлено, что полученное уравнение регрессии адекватно описывает исследуемый процесс (Fpасч=2,193 < Fтабл=2,359).

Уравнение регрессии (1) в раскодированном виде имеет следующий вид:

|  | (2) |
| --- | --- |

После преобразований уравнения (2) получим:

|  | (3) |
| --- | --- |

Для определения значений факторов, обеспечивающих максимальное качество крошения почвы, составлена система дифференциальных уравнений, представляющих частные производные по трем факторам:

|  | (4) |
| --- | --- |

В результате решения системы уравнений (4) определены оптимальные значения факторов в кодированном виде:

Раскодированные значения факторов: 1,92 км/ч, 40,4 с-1 и 630. При этом обеспечивается максимальное качество крошения почвы, равное 92,3%.

Проверка воспроизводимости эксперимента произведена по критерию Кохрена:

При 5%-ном уровне значимости ƒ1=2, ƒ2=15 табличное значение критерия Кохрена Gтабл=0,335. Так как значение расчетного критерия Кохрена меньше табличного, то гипотеза об однородности дисперсий подтверждается.

Уравнение регрессии при нулевом уровне угла установки ножа () имеет вид:

|  | (5) |
| --- | --- |

Поверхность отклика при изменении скорости передвижения агрегата и угловой скорости вращения фрезы (при нулевом уровне угла установки ножа) представлена на рис. 1.

Уравнение регрессии  при  нулевом  уровне  угловой  скорости  вращения  фрезы                  (с-1) имеет вид:

|  | (6) |
| --- | --- |

Поверхность отклика при изменении скорости передвижения агрегата и угла установки ножа (при нулевом уровне угловой скорости вращения фрезы) представлена на рис. 2.

Уравнение регрессии при нулевой скорости передвижения (=2 м/с) имеет вид:

(7)

Поверхность отклика при изменении угловой скорости вращения фрезы и угла установки ножа (при нулевом уровне скорости передвижения агрегата) представлена на рис. 3.

Анализ результатов многофакторного эксперимента показывает, что максимальное качество крошения почвы (92,3%) достигается при следующих значениях варьирующих факторов: скорость передвижения агрегата: =1,92 м/с, угловая скорость вращения фрезы  40,4 с-1 и угол установки ножа 630.

Рис. 1. Поверхность отклика  при нулевом уровне

Рис. 2. Поверхность отклика   при нулевом уровне   с-1

Рис. 3. Поверхность отклика  при нулевом уровне =2 м/с

Список использованных источников

1. Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Инновационные технологические и технические решения по повышению плодородия почв в условиях склоновых эродированных черноземных почв Юга России. – Нальчик: Кабардино-Балкарский ГАУ. – 2017. – 344 с.

2. Шекихачев Ю.А., Хажметова А.Л., Шекихачев А.А. Обоснование конструктивно-технологической схемы технического средства для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений / В сборнике: Инженерное обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса России Сборник научных трудов VII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня рождения Х.Г. Урусмамбетова. – 2018. – С. 249-251.

3. Хажметова А.Л., Шекихачев Ю.А. Установка для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений в садах на террасах / В сборнике: Мировые научно-технологические тенденции социально-экономического развития АПК и сельских территорий. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию окончания Сталинградской битвы. – 2018. – С. 278-282.

4. Патент РФ на полезную модель № №178374. Установка для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений на террасах и галечниковых землях / А.К. Апажев, В.Н. Бербеков, Ю.А. Шекихачев, А.Л. Хажметова и др. Патентообладатель Кабардино-Балкарский ГАУ. Опубл. 02.04.2018. Бюл. №10.

5. Шекихачев Ю.А., Полищук Е.А., Хажметова А.Л. Установка для обработки приствольных полос / Материалы XIII Международная НПК «Актуальные проблемы научно-технического прогресса в АПК» (5-7 апреля, 2017г., г. Ставрополь). – Ставрополь. – 2017. – С. 125-128.

6. Хажметова А.Л., Шекихачев Ю.А. Инновационная биотехнология и техническое средство для создания гумусового слоя в приствольных полосах плодовых насаждений / Материалы VII Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективные инновационные проекты молодых ученых. – Нальчик. – 2017. – С.155-159.

=================================================================

Цитирование:

Хажметова А.Л., Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Фиапшев А.Г. Оптимизация параметров и режимов работы фрезерного рабочего органа агрегата для обработки междурядий и приствольных полос плодовых насаждений // АгроЭкоИнфо. – 2019, №3. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/3/st_328.doc.