УДК 620.9

Условия работы автономных ветроэлектростанций

Воронин С.М., Цыганов В.В., Боков И.В., Турчанов А.С.

Азово-Черноморский инженерный институт (филиал Донского ГАУ)

Аннотация

Рассмотрены особенности условий работы автономных ветроэлектростанций с учетом оценки ветроэнергетического потенциала, возможности запасать избыток энергии в электрохимических аккумуляторах. На основе закона распределения непрерывных энергетических и аккумуляторных периодов ветра выявлены графики ветра по месяцам в Ростовской области за последние пятнадцать лет. Получены результаты аппроксимации зависимости продолжительности ветрового потока от его скорости.

Ключевые слова: ВЕТРОВОЙ ПОТОК, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ, АККУМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ, БАЛАНС ЭНЕРГИИ

________________________________________________________________________

Для эффективного и надежного электроснабжения удаленных сельскохозяйственных объектов от автономной генерирующей системы на основе ветроэнергетической установки необходимо исследовать условия работы такой системы.

В автономных системах электроснабжения на основе ветроэнергетической установки потоки поступления электроэнергии от генерирующего элемента являются прерывистыми, причем периодичность таких потоков достаточно низка и носит случайный характер. Поэтому оценка ветроэнергетического потенциала в месте установки ветроагрегата, является важной задачей, решение которой поможет создавать более эффективные системы автономного электроснабжения.

Краткий анализ работы ветроустановки [1] показал, что на параметры ветроагрегата наибольшее влияние оказывает скорость ветра. А для определения параметров аккумулирующей системы необходимо располагать информацией о продолжительности непрерывных энергетических (со скоростью ветра большей либо равной рабочей скорости) и аккумуляторных (со скоростью ветра меньше рабочей скорости) периодов.

Определить среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые скорости ветра для различных районов можно, используя данные НАСА и специализированное программное обеспечение [2, 3, 4]. Однако полученная информация о средней скорости ветра относится к общим климатическим характеристикам для оценки теоретического ветроэнергетического потенциала (в соответствии с действующим на сегодняшний день РД 52.04.275-89 «Методические указания проведения изыскательских работ по оценке ветроэнергетических ресурсов для обоснования схем размещения и проектирования ветроэнергетических установок») [3]. Продолжительность же непрерывных энергетических и аккумуляторных периодов относится к группе климатических характеристик, которые необходимы для оптимизации параметров ветроэнергетической установки, то есть с их помощью можно оценить реальные ветроэнергетические ресурсы.

На сегодняшний день в открытом доступе находятся архивы погоды [5, 6], содержащие, в том числе и информацию о скорости ветра за последние несколько лет. Таким образом, используя архив погоды в Ростовской области с 1999 г. по 2018 г. [5], можно путем статистической обработки получить параметры законов распределения непрерывных энергетических и аккумуляторных периодов, а также статистические характеристики интересующих нас величин.

Непрерывные энергетические (tЭ) и аккумуляторные (tА) периоды являются случайными величинами, поэтому имеет смысл говорить только о вероятности продолжительности этих периодов. В общем случае вероятности того, что продолжительность энергетического или аккумуляторного периодов будет находиться внутри заданного интервала, зависят от закона распределения этих величин [1, 7].

Для определения закона распределения непрерывных энергетических и аккумуляторных периодов ветра были получены графики ветра по месяцам; пример такого графика для мая 2018 г. представлен на рис. 1.

Каждому графику соответствует набор данных о скорости ветра, представленный в виде таблицы приложения Microsoft Office Excel (табл. 1). С учетом большого объема таблиц возникла необходимость автоматизации обработки содержащейся в них информации. Для решения этой проблемы были написаны макросы на языке VBA (Visual Basicfor Applications), которые, работая по определенным алгоритмам, позволяют существенно сократить время обработки данных. В результате выполнения первого макроса (рис. 2) были получены таблицы, в которых содержится информация о продолжительности энергетических и аккумуляторных периодов ветра для каждого года по месяцам.

Рис. 1. График ветра для мая 2012 года

Таблица 1. Данные о скорости ветра в 2018 году (фрагмент)

| Интервалы | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Полные результаты обработки, отражающие информацию об энергетических и аккумуляторных периодах ветра в Ростовской области за последние пятнадцать лет, содержатся в соответствующих таблицах, которые невозможно здесь привести из-за их большого объема.

Подготовка данных к работе со вторым макросом (рис. 3) включала в себя создание сводной таблицы c информацией о продолжительности энергетических или аккумуляторных периодов за все пятнадцать лет наблюдений, для разных рабочих скоростей ветра (2, 4, 6, … м/с). В результате выполнения макроса были получены данные о частоте появления одинаковых по продолжительности непрерывных энергетических и аккумуляторных периодов ветра (табл. 2).

На основании полученных данных были построены графики частоты непрерывных энергетических и аккумуляторных периодов, примеры которых приведены на рис. 4 и 5.

Таблица 2. Данные о частоте появления одинаковых по продолжительности энергетических периодов (фрагмент)

| Частота | 781 | 421 | 338 | 322 | 178 | 138 | 120 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность периода со скоростью ветра ( 2 м/с | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | … |
| Частота | 1168 | 542 | 389 | 282 | 155 | 141 | 98 | … |
| Продолжительность периода со скоростью ветра ( 4 м/с | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | … |
| Частота | 724 | 368 | 232 | 119 | 71 | 58 | 27 | … |
| Продолжительность периода со скоростью ветра ( 6 м/с | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | … |
| Частота | 341 | 178 | 100 | 43 | 38 | 23 | 18 | … |
| Продолжительность периода со скоростью ветра ( 8 м/с | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Анализ и обработка полученных графиков позволили установить, что наиболее точно данные случайные величины описываются степенным законом распределения. Алгебраические выражения законов распределения энергетических и аккумуляторных периодов, а также коэффициенты детерминации для различных рабочих скоростей ветра, представлены в таблице 3.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма работы макроса со столбцом таблицы

Рис. 3. Блок-схема алгоритма работы макроса со сводной таблицей

Рис. 4. Распределение периодов со скоростью ветра ( 4 м/с

Рис. 5. Распределение периодов со скоростью ветра < 4 м/с

Таблица 3. Алгебраические выражения законов распределения энергетических и аккумуляторных периодов

| Рабочая скорость ветра, м/с | Математическое выражение закона распределения | Коэффициент корреляции, R | Коэффициент детерминации, R2 | Фактическое значение F-критерия, F | Табличное значение F-критерия, FТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергетические периоды ветра |
| 2 | 12932х-1,625 | 0,959 | 0,920 | 1116,0 | 3,94 |
| 4 | 18540х-1,862 | 0,965 | 0,931 | 603,6 | 4,02 |
| 6 | 5458х-1,764 | 0,958 | 0,917 | 533,5 | 4,12 |
| 8 | 1890,7х-1,621 | 0,930 | 0,865 | 344,2 | 4,28 |
| 10 | 765,37х-1,555 | 0,946 | 0,895 | 116,9 | 4,41 |
| 12 | 387,99х-1,566 | 0,918 | 0,843 | 66,3 | 4,96 |
| 14 | 262,86х-1,959 | 0,965 | 0,932 | 69,8 | 7,71 |
| Аккумуляторные периоды ветра |
| 2 | 45837х-2,205 | 0,970 | 0,941 | 522,9 | 4,12 |
| 4 | 7079,4х-1,515 | 0,935 | 0,874 | 663,5 | 3,94 |
| 6 | 1502,9х-1,174 | 0,905 | 0,819 | 652,3 | 3,91 |
| 8 | 229,38х-0,822 | 0,903 | 0,675 | 309,4 | 3,90 |
| 10 | 33,671х-0,498 | 0,901 | 0,449 | 131,4 | 3,90 |

Учитывая вероятностный характер энергетических и аккумуляторных периодов, необходимы их статистические параметры. Так как математические ожидания энергетического и аккумуляторного периодов определяются рабочей скоростью ветра, то для каждой выбранной или заданной скорости они будут иметь определенные значения. Полученные графики функции изменения математического ожидания этих величин представлены на рис. 6 и 7.

Для того, чтобы применять полученные функции изменения математического ожидания для оптимизации параметров автономной системы электроснабжения на основе ветроэнергетической установки с аккумуляторным резервом, необходимо располагать аналитическими выражениями данных зависимостей [8, 9, 10]. Поэтому графики (рис. 4 и 5) были аппроксимированы полиномами:

- для аккумуляторного периода

tA = – 47,717 – 0,0444v4 + 1,4513v3 – 12,213v2 + 47,459v                           (1)

- для энергетического периода

tЭ = 65,454 – 0,0004v5 + 0,0232v4 –0,5197v3 + 5,5091v2 –28,088v                   (2)

Здесь tA, tЭ – математическое ожидание аккумуляторного и энергетического периода, соответственно.

Рис. 6. Зависимость продолжительности (математического ожидания)

аккумуляторного периода

1 – экспериментальная зависимость; 2 – полиномиальная аппроксимация

Рис. 7. Зависимость продолжительности (математического ожидания)

энергетического периода

1 – экспериментальная зависимость; 2 – полиномиальная аппроксимация

Список использованных источников

- Воронин С.М. Формирование автономных систем электроснабжения сельскохозяйственных объектов на возобновляемых источниках энергии: монография. – Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА. – 2010. – 304 с.

- Никитенко Г.В., Коноплёв Е.В. Ветроэнергетические установки в системах автономного электроснабжения: монография // Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: АГРУС. – 2008. – 152 с.

- Раздел 7 Методы математического моделирования [Электронный ресурс] // Процессы и аппараты химических технологий. – URL: http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/09_protsessy_i_apparaty_khimicheskikh_tekhnologiy_chast_I/5198 (дата обращения 20.05.2014).

- Alam Md. Mahbub, ShafiqurRehman, Josua Meyer, Luai M. AlHadhrami. Wind speed and power characteristics at different heights for a wind data collection tower in Saudi Arabia // World Renewable Energy Congress. – 2011. – Р. 4082-4089.

- Архив погоды в Ростове-на-Дону с 1999 года [Электронный ресурс] // RostovMeteo.ru. – URL: http://www.rostovmeteo.ru/archive.php (дата обращения 15.02.2014).

- Погода в 243 странах мира [Электронный ресурс]. – URL: http://rp5.ru/ (дата обращения 10.05.2014).

- Wind Turbines / Edited by Ibrahim Al-Bahadly. – Published by In Tech, Croatia. – 2011. – 652 p.

- Воронин С.М., Закиров И.В., Закиров Ф.В. Энергетические и аккумуляторные периоды ветра в Ростовской области // В сборнике: Новые технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с использованием электрофизических факторов и озона. Международная научно-практическая конференция. – Ставрополь. – 2014. – С. 18-23.

- Закиров И.В., Воронин С.М., Закиров Ф.В. Обоснование рабочей скорости ветроустановки // Возобновляемые источники энергии: Материалы всероссийской научной конференции с международным участием и IX научной молодежной школы. – М.: Университетская книга. – 2014. – С. 21-25.

- Закиров И.В., Воронин С.М., Закиров Ф.В. Определение параметров автономной ветроэлектростанции малой мощности с комбинированным аккумуляторным резервом // Materialsofthe XI Internationalscientificandpracticalconference, «Fundamentalandappliedscience». – 2015, volume 18. Physics. Technical sciences. Sheffield. Science and education LTD. – C. 58-62.

===================================================================

Цитирование:

Воронин С.М., Цыганов В.В., Боков И.В., Турчанов А.С. Условия работы автономных ветроэлектростанций // АгроЭкоИнфо. – 2019, №4. – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/4/st_424.doc.